## Slide 1: Akustički dizajn prostorija tema 2
Nivoi, decibeli i spektri

## Slide 2
Normalni atmosferski pritisak na nivou mora iznosi oko Pa.
Na ovaj statički priisak superponira se zvučni pritisak prouzrokovan molekularnim pomeranjem vazduha.
Na pragu čujnosti zvučni pritisak je 20 uPa a na granici bola iznad 20Pa.
Odnos ove dve veličine je veći od iz čega zaključujemo da bi bilo nepodesno uzeti pritisak kao merilo jačine zvuka.

## Slide 3
Ljudsko čulo sluha podnosi ovako veliki raspon nadražaja, kao što je uostalom slučaj i sa ostalim čovečjim čulima, zbog toga što je njegova prenosna funkcija, manje ili više, logaritamska.
Subjektivni osećaj jačine zvuka je približno srazmeran logaritmu fizičke pobude što važi uopšte za sva ljudska čula (Veber-Fehnerov zakon).
To znači da pobuda treba da se povećava stalno za isti procenat da bi se dobio utisak da jačina zvuka raste ravnomerno.

## Slide 5
Iz prethodno navedenih razloga je u akustici primerenije koristiti odnos, i to logaitamski, dve vrednosti zvučnog pritiska, intenziteta zvuka ili akustičke snage, nego njihove apsolutne vrednosti.
Zbog toga je uveden pojam nivoa zvučnog pritiska koji se izražava u decibelina (dB). Kao nulti nivo usvojen je nivo koji odgovara pragu čujnosti na 1000 Hz. Tako je nivo zvuka čiji je pritisak p, dat relacijom:
Objektivna jačina zvuka u akustici se umesto u paskalima (Pa) izražava u decibelima (dB) u odnosu na referentnu vrednost:

## Slide 6
Nivo intenziteta zvuka
Pri normalnim atmosferskim uslovima (t = 22 C)
Nivo zvučnog pritiska i nivo intenziteta zvuka u praktičnim uslovima imaju iste numeričke vrednosti pa se obično označavaju sa L i nazivaju kratko »nivo zvuka«.

## Slide 7
Nivo akustičke snage

## Slide 8
Primer 1: Nivo zvučnog pritiska je 80 dB. Koliki je taj zvučni pritisak?
Nivo zvučnog pritiska se izražava kao:
odakle se dalje dobija:

## Slide 9
Primer 2: Nivo akustičke snage je za 16 dB viši od standardnog referentnog nivoa. Kolika je ova snaga izražena u W?
Prema definiciji nivo zvučne snage je dat relacijom:

## Slide 10: Izofonske krive

## Slide 11: dB A,B,C

## Slide 12
Zajedničko dejstvo više izvora zvuka
Zvučno polje u odredjenom prostoru često stvara veći broj izvora.
Oni mogu emitovati isti prost, ili složen zvuk (govor, muzika, buka), ili pak potpuno nezavisne i različite vrste zvuka (buka mašina, buka automobila, žamor ljudi).

## Slide 13
Izvori prostog zvuka (čist ton, iste frekvencije)
L1 (dB) | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 (dB) | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
() | 0 | 10 | 30 | 40 | 50 | 100 | 120 | 150 | 160 | 170 | 180
L (dB) | 96 | 96 | 95,7 | 95,5 | 95,2 | 92,2 | 90,0 | 84,3 | 80,8 | 74,8 | 0,00

## Slide 14
Kada se radi o medjusobno udaljenim izvorima istog ali složenog zvuka, nezavisnim izvorima zvuka različitog spektra, ili izvorima u zatvorenom prostoru ne vodi se računa o faznom stavu nego se sabira energija pojedinačnih izvora.
Udaljeni izvori složenog zvuka, nezavisni izvori, izvori u zatv. prostoru

## Slide 15
Sabiranje i oduzimanje nivoa zvuka - nomogram

## Slide 16
Na krivoj liniji nomograma je nanesena numerička razlika izmedju dva nivoa zvuka koji se sabiraju. Ako iz tačke koja odgovara ovoj razlici idemo horizontalno do preseka sa ordinatom, na ordinati ćemo dobiti vrednost, u dB, koju treba dodati na viši nivo. Moguće je na isti način od tačke koja odgovara razlici dva nivoa na krivoj liniji ići vertikalno do preseka sa apscisom gde dobijamo vrednost, u dB, koju treba dodati na manji nivo.
Sabiranje dva nivoa zvuka pomoću nomograma

## Slide 17
Primer 3. Naći ukupni nivo dve komponente pritiska čiji su nivoi 75 dB i 80 dB. Nuemerička razlika ova dva nivoa je 5 dB. Ako iz tačke krive koja odgovara ovoj razlici idemo do ordinate naći ćemo da na veći od dva nivoa treba dodati 1,2 dB. To znači da je ukupni nivo 80 dB + 1,2 dB = 81,2 dB. Da smo iz tačke na krivoj koja odgovara razlici od 5 dB išli do preseka sa apscisom našli bi da na manji nivo treba dodati 6,2 dB. Za ukupni nivo opet dobijamo 75 dB + 6,2 dB = 81,2 dB.

## Slide 18
Spektralni nivo zvuka
Spektralni nivo zvuka je nivo zvuka čiji je frekvencijski opseg širine 1 Hz. Označavamo ga sa L(1 Hz)
Spektralni nivo zvuka čije sve komponente imaju istu vrednost L(1 Hz) je dat relacijom:

## Slide 19
U praksi postoje analizatori spektra čija je širina opsega 1%, 3%, 10%, trećina oktave i oktava, računajući u odnosu na centralnu frekvenciju opsega.
Analizatori spektra
Opseg (Hz) analizatora na centralnoj frekvenciji 1 kHz
1% 3% 10% 1/3 oktave Oktava
10 30 100 232 707

## Slide 20
Proporcionalni frekvencijski opsezi
Ako frekvencijsku skalu izdelimo na susedne frekvencijske opsege kod kojih je odnos gornje fH i donje fL frekvencije konstantan kažemo da imamo proporcionalne frekvencijske opsege.
opsezi terce ili trećine oktave
opsezi oktave

## Slide 21
Centralna frekvencija fo svakog od ovakvih opsega je geometrijska sredina gornje i donje granične frekvencije, odnosno
Proporcionalni frekvencijski opsezi
oktava
terca

## Slide 22
Primer 4: Ako je nivo zvučnog pritiska u opsegu oktave čija je centralna frekvencija 1000 Hz, 74 dB, koliki je spektralni nivo zvuka u ovoj oktavi?

## Slide 23
25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
6300 8000 10000 12500 16000 20000
Centralne frekvencije trećina oktava i oktava