## Slide 1: Klima uređaji na vozilima

## Slide 2
Klima uređaj podrazumeva regulaciju temperature, vlažnosti i cirkulacije spoljašnjeg vazduha, kao i filtriranje čestica.
Tipičan klima uređaj na vozilima reguliše temperaturu i smanjuje vlažnost, ali nema regulaciju vlažnosti vazduha.
Regulacija cirkulacije spoljašnjeg vazduha je uglavnom rezervisana za vozila sa višim nivoom opreme.
Sprečava se ulazak ugljovodonika i/ili ugljenmonoksida.
Retko se detektuju i regulišu koncentracije kiseonika i ugljendioksida (kontrola cirkulacije vazduha).

## Slide 3
Izvori toplote: spoljašnji vazduh, direktno zračenje sunca, put, motor sa menjačem i izduvnim sistemom.
Toplota i temperatura, specifična toplota
Prirodan prenos toplote je jednosmeran.
Toplotna pumpa – promena toka kretanja toplote.
Podizanje temperature gasu.
Adijabatsko sabijanje – izobarska razmena toplote – adijabatska ekspanzija – izobarska razmena toplote .

## Slide 4
Izbor rashladnog sredstva: ciljana temperatura, štetnost po okolinu i zdravlje, zapaljivost itd.
R12 – dihlorodifluorometan – odlične karakteristike: ključa na -29,8 °C, nezapaljiv, bezbojan, gotovo bez ukusa i mirisa, gotovo neopasan za zdravlje, uništava ozonski omotač, „ne valja ništa – menjaj“.
R134a – 1,1,1,2 tetrafluoroetan – odlične karakteristike: ključa na -26,3 °C , nezapaljiv, bezbojan, ima miris i ukus, u većim koncentracijama dovodi do gušenja, pojačava efekat staklene bašte 1400 puta više nego CO2, „ne valja ništa – menjaj“.
R1234yf – 2,3,3,3 tetrafluoropropen – odlične karakteristike: ključa na -30 °C, zapaljiv – samopaljenje na 405 °C, pri sagorevanju nastaje izuzetno otrovan gas, odgovarajuća maziva nagrizaju aluminijum i plastiku, izazivaju osip i druge zdravstvene tegobe, još malo pa „ne valja ništa – menjaj“.

## Slide 5
Pritisak u sistemu zavisi samo od temperature.

## Slide 6
Adijabatsko sabijanje se odvija u kompresoru,
Izobarska kondenzacija u kondenzatoru,
Adijabatsko širenje na prigušenju,
Izobarsko isparavanje u isparivaču.
Filter zadržava nečistoće, smirule turbulencije u toku umanjenjem mehurića i uklanja vlagu.
Temperature drastično zavise od temperature okoline, količine gasa u sistemu, brzine kretanja vozila, uključenja ventilatora itd.

## Slide 7
Kondenzator i isparivač mogu biti i serpentinski sa paralelnim tokom.

## Slide 8
Sistem sa prigušnom cevčicom.

## Slide 9
Tipovi kompresora: klipni, kompresor sa svitkom (savijenim krilima), krilni, klipni sa promenljivim hodom.

## Slide 10
Elektromagnetna spojnica je neophodna kod svih kompresora koji nemaju mogućnost podešavanja efektivnog hoda odnosno promene zapremine.
Spojnica je u mirnom radnom položaju razdvojena, za pokretanje kompresora neophodno je trošiti električnu energiju.

## Slide 11
Ekspanzioni ventil reguliše protok rashladnog sredstva.
Gas iznad membrane se dovodi na temperaturu isparivača.
Ako temperatura isparivača raste, pritisak gasa potiskuje membranu, otvara ventil i povećava protok rashladnog sredstva.
Bilo da je ventil sa zasebnom kapilarom, bilo da je u vidu blok ventila, princip funkcionisanja je isti.

## Slide 12
Prigušna cevčica je prigušenje sa neregulisanim protokom.
Regulacija protoka se mora primeniti na drugom mestu u sistemu – kompresor.

## Slide 13
Kod sistema sa prigušnom cevčicom mora postojati akumulator, jer iz isparivača izlazi rashladno sredstvo i u tečnom stanju u značajno većoj meri nego kod sistema sa ekspanzionim ventilom.
Tečna faza se zadržava na dnu, a gasovita faza se „uzima“ sa vrha suda i vodi prema kompresoru.
Akumulator ima i funkciju sušenja rashladnog sredstva.

## Slide 14
Upravljanje radom klima uređaja zavisi od složenosti primenjenog rešenja.
U sistemu moraju postojati zaštitni mehanizmi, dok regulacioni nisu obavezni.
Rasteretni ventil kontrolisano ispušta rashladno sredstvo kada pritisak preraste 38 bara, a ponovo se zatvara na 30-35 bara.
Ranije je korišćena plomba koja popušta na prevelikom pritisku, ali se zbog nekontrolisanog ispuštanja rashladnog sredstva u atmosferu više ne primenjuje.
Presostat funkcioniše kao dupli redno vezani prekidač. Jedan prekidač se otvara kada je pritisak na VP strani pređe određenu vrednost (najčešće oko 25 bara), a drugi kada pritisak padne ispod određene vrednosti (između 2 i 3 bara).
Najčešće ima i treću funkciju – uključenje ventilatora kondenzatora ako pritisak pređe 16 bara.

## Slide 15
Sistem sa senzorom pritiska funkcioniše isto kao i sistem sa presostatom, ali regulaciju rada kompresora vrši računar.
Kod takvih sistema postoje i drugi senzori – senzor temperature isparivača, postojeći ili dodatni senzor temperature rashladne tečnosti motora, senzor spoljašnje temperature, senzor sunčevog zračenja, senzori temperatura u ventilacionim kanalima, senzori koncentracije ugljovodonika i ugljenmonoksida u spoljašnjem vazduhu itd
Regulacija je složena i zavisi od programa koji je upisan u računar.
Efekti rada automatizovanih sistema često nisu zadovoljavajući, ali se kroz eksploataciju vozila ažurira program i otklanjaju nedostaci.

## Slide 16
Servisiranje klima uređaja:
Prvo pravilo: ne diraj ispravan sistem na novom vozilu!
Pre bilo kakvog zahvata izmeri temperaturu vazduha na izlazu iz ventilacije, razloga za servisiranje nema ako sistem radi ispravno i efikasno.
Dijagnostikovanje kvara:
koliki je pritisak rashladnog sredstva u mirnom stanju?
ima ili nema razlike temperatura visokopritisne i niskopritisne cevi kada se sistem uključi?
kompresor se aktivira ili ne?
kompresor dobija komandu za aktivaciju?
prekidači presostata u spoju / senzor daje odgovarajući signal?

## Slide 17
Servisiranje sistema:
rekuperacija je zakonska obaveza!
vakumiranje instalacije je dobar način za izvlačenje vazduha i vode iz sistema, ali nije pogodno za ispitivanje zaptivenosti.
zaptivenost se ispituje inertnim gasom (azot, ugljendioksid itd) pod pritiskom.
pri utakanju ulja i UV tečnosti voditi sistem mora biti vakumiran, kod sistema sa jednim priključkom voditi račun kroz koji priključak servisna stanica dodaje tečnosti.
pri punjenju sistema deo rashladnog sredstva ostaje u crevima, a zavisi od dužine creva i pritisaka pri razdvajanju spojnica – oko 100 grama.
pri svakom otvaranju sistema treba ga ostaviti na atmosferskom pritisku (nikako vakum!) i postaviti čepove, a zamena sušača je obavezna.