## Slide 1: Komponente energetske elektronike 2019/2020.
Milan Mijalković milan.mijalkovic@viser.edu.rs

## Slide 2: KOMPONENTE ENERGETSKE ELEKTRONIKE – IDEALNI PREKIDAČ
Kada je prekidač isključen
Struja IP = 0
+
VP
-
IP
+
VP
-
IP
Kada je prekidač uključen
Napon VP = 0
VP
IP
VP
IP
Napon VP zavisi od ostatka kola
Disipacija na prekidaču VP IP = 0
Struja IP zavisi od ostatka kola,
može da teče u oba smera
Disipacija na prekidaču VP IP = 0
Notes: Isključen prekidač znači da je struja kroz njega nula. Napon na isključenom prekidaču zavisi od ostatka kola u kome se prekidač nalazi i u slučaju idealnog prekidača može biti i pozitivan i negativan, imati bilo koju vrednost struja je pri svakom naponu nula.
Uključen prekidač znači da je napon na njemu nula. Struja kroz uključeni prekidač zavisi od ostatka kola u kome se prekidač nalazi i u slučaju idealnog prekidača može biti i pozitivna i negativna, imati bilo koju vrednost, napon na prekidaču je nula, nezavisno od intenziteta i smera struje koja teče kroz njega.
Disipacija na prekidaču koja bi prouzrokovala zagrevanje je nula u oba slučaja.
Na desnom delu slajda je je odnos napona i stuje pri isključenom i uključenom prekidaču

## Slide 3: REALNI PREKIDAČI
Isključen prekidač
Maksimalni napon VPDmax
+
VP
-
IP
VP
IP
i -VPRmax
|VPDmax | ne mora biti jednako |VPRmax|
-VPRmax
VPDmax
Može postojati struja “curenja”
VP
IP
PRIMER:
  Nesimetrični prekidač sa malom strujom curenja
Notes: Realni prekidači kada su isključeni se ponašaju vrlo slično idealnim u smislu struje koja teče kroz njih. Za većinu prekidača ona je zaista bliska nuli i može se zanemariti (čak i u vrlo detaljnim modelima prekidača). Srtuja koja teče kroz isključen prekidač se obično naziva strujom “curenja”.
Svaki relni prekidač karakteriše maksimalni napon koji može da izrži kada je isključen. Neki prekidači su “nesimetrični”, odnosno, mogu da izdrže veći napon jednog polariteta, a manji napon drugog polariteta. Obično su ovi naponi označeni sa VPDmax i -VPRmax , gde su oznake D i R od “Direct “ i “Revese” za direktni i inverzni polaritet.

## Slide 4: REALNI PREKIDAČI
Uključen prekidač
Maksimalna struja IPDmax
+
VP
-
IP
VP
IP
i -IPRmax
|IPDmax | ne mora biti jednako |IPRmax|
-IPRmax
IPDmax
Kada je uključen, realni prekidač se može posmatrati kao izvor malog napona VPs i (ili) kao redna otpornost Rs
+
VPs
-
IP
Rs
UPRAVLJAN prekidač:
Kašnjenje u odnosu na komandu
Maksimalna učestanost prekidanja
Prekidač može biti “usmeren” PRIMER:
VP
IP
IPDmax
VPs
Notes: Kada je uključen, realni prekidač takođe karakteriše maksimalna struja koju može izdržati u direktnom i inverznom smeru.
Uključen realni prekidač se razlikuje od idealnog po tome što kod svih realnih elektronskih prekidača postoji ili zaostali mali napon provođenja VPs (oznaka s od “saturation” – zasićenje) ili mala redna otpornost Rs . Ove (nepoželjne) pojave su u većini modela obima koji se ne sme zanemariti. Neki uključeni prekidači (MOSFET, na primer) se ponašaju kao mala otpornost, a neki kao približno konstantan napon zasićenja (IGBT, na primer).
Obe pojave uzrokuju gubitke na prekidaču (dok je uključen) koji se nazivaju gubicima provođenja, a jednaki su proizvodu struje IP kroz prekidač (koja zavisi od ostatka kola) i napona VP na krajevima prekidača. Naravno ovi gubici postoje samo dok je prekidač uključen
Prekidačima se u energetskoj elektronici upravlja “spolja”, najčešće električnim signalom dovedenim na kontrolni priključak. Ima ih koji se uključuju (ili isključuju) naponskim impulsom (dovoljno je postojanje određenog napona na kontrolnom priključku da bi se uključio), a ima onih koji zahtevaju određenu struju kroz kontrolni priključak da bi se uključili. Kolo za uključenje mora da obezbedi dovoljan napon (ili dovoljno struje) da se prekidač uključi. Karakteristike kola za uključenje će biti razmatrane zavisno od tipa elektronskog prekidača. Pod “elektronskim prekidačem” će se smatrati upravljani prekidač kontrolisan električnim signalom (bilo naponom ili strujom).
Jedna od važnih karakteristika upravljanih prekidača je kašnjenje od trenutka dovođenja komande na kontrolni priključak do trenutka kada se prekidač stvrano uključi (ili isključi). Direktno u vezi s tim je i maksimalna učestanost uključivanja-isključivanja prekidača. Za neke primene u energetskoj elektronici veoma je bitna brzina prekidanja. Brzina prekidanja prekidača se kreće od nekoliko desetina herca kod mehaničkih prekidača i relea, do nekoliko stotina kiloherca (pa i nekoliko MHz) kod elektronskih prekidača realizovanih pomoću trantistora tipa MOSFET.

## Slide 5: IZVORI
Idealni naponski izvor
Izlazna otpornost Ri je nula
Struja Ii ograničena samo spoljnim kolom.
Na krajevima izvora je uvek Vi , nezavisno od opterećenja
+
Vi
-
Ii
Ri = 0
Promenljiv izor (linearni ili PWM)
+Vi
-
Kon.
- promenljivo
Idealni strujni izvor
Napon na krajevima zavisi samo od spoljašnjeg kola
Izlazna otpornost je beskonačno velika
Ii
Ii
Obezbeđuje struju Ii nezavisno od spoljašnjeg kola
Vi
Ii
strujni
naponski
Notes: Idealan izvor konstantnog napona na svojim krajevima daje nazivni napon Vi nezavisno od opterećenja. Struja kod idealnih izvora može da teče u oba smera, i da predaje energiju ostatku kola i da prima energiju, ako struja teče ka izvoru. Neki realni izvori nemaju ovu mogućnost.
Realni naponski izvori koji se mogu napraviti su veoma bliski idealnim. Redna otpornost Ri je veoma mala i može se zanemariti u većini modela. Ono što postoji kao ograničenje je maksimalna struja Ii koju realni izvor može da ostvari.
Realni izvori su baterije raznih vrsta, ili izvori dobijeni ispravljanjem gradske mreže. Izvori promenljivog jednosmernog napona mogu se dobiti od izvora konstantnog napona, primenom serijskog tranzistora koji se vezuje na red između konstantog izvora i potrošača (kolektor ka izvoru, emiter ka potrošaču). Promenljivi napon na potrošaču se dobije kontrolom napona VCE između kolektora i emitera. Naime, ovaj napon (VCE) zavisi od struje kroz bazu tranzistora i njome se može regulusati napon na potrošaču Vi , jer je Vi = ViC -VCE , gdr je ViC napon izvora konstantnog napona. Ovakav izvor promenljivog napona se naziva linearnim ili kontinualnim izvorom. Disipacija na rednom tranzistoru je po pravilu velika jer kroz njega teče sva struja potrošača. Recimo, ako izvor konstantnog napona ima napon ViC =12V, a potrošaču koji vuče 1A, treba Vi = 5V, korisna snaga potrošača je 5W, a izgubljena snaga disipacije na rednom trantistoru čak 7W (1A*7V), jer VCE treba da bude 7V. Neefikasnost i nije najveći problem. Najveći problem je što ta snaga greje tranzistor i mora se odvesti u okolinu hlađenjem tranzistora.
Zbog toga su linearni promenljivi izvori primenljivi samo za male snage.
Drgi način dobijanja izvora promenljivog napona je tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM) opisana detaljno kasnije. Ona se može primeniti samo na potrošače koji su pretežno induktivni. Brzim prekidanjem i uključivanjem napona s tim da je trajanje uključenog napona promenljivo, dobija se promenljiv srednji napon ViSR (u slučaju idealnog prekidača, bez disipacije), a struja kroz induktivni potrošač je bliska struji koja bi se dobila iz linearnog izvaora napona ViSR.
Idealni strujni izvor ne postoji, ali se može realizovati pomoću naponskog izvora i regulatora struje. Kalem velike induktivnosti, vezan na red sa naponskim izvorom može takođe da igra ulogu strujnog izvora.

## Slide 6: AKUMULACIONE KOMPONENTE
Induktivnost (kalem)
Čuva energiju “održavajući struju”
+
10V
-
IL
L
2 mH
UL
+
t
ka 
IL
Za U=20V
1 ms
2 ms
5A/ms
5 A
10 A
Za jednosmernu struju predstavlja kratak spoj!
Šta ako isključimo prekidač?
* SLIKA: WEB, Wikipedia
Notes: Akumulacione komponente su veoma važne za primenu u energetskoj elektronici jer, pored prekidanja, za obradu energije je nužno i sačuvati je privremeno ili je akumulisati u nekom periodu, a upravo je to uloga akumulacionih komponenti. U akumulacione komponente spadaju punive elektro-hemijske baterije (akumulatori), kalemovi (čuvaju energiju zahvaljujući induktivnosti) i kondenzatori (energiju čuvaju zahvaljujući kapacitivnosti).
KALEM
Kalem predstavlja komponentu dobijenu tako što je na telo namotan odrećeni broj navojaka provodnika. Telo može biti od ne-magnetnog materijala (karton, plastika, vazduh...), ili od magnetnog materijala (gvožđe ili feritni materijal) i može biti u obliku valjka na koji se namotavaju navojci ili u obliku prstena – toroidno jezgro, kao na slici. Osnovna električna osobina, induktivnost L, zavisi od broja navojaka (po pravilu, od kvadrata broja navojaka) i od materijala i geometrije tela. Kalemovi sa nemagnetnim jezgrom imaju induktivnosti reda stotina H, dok se veće induktivnosti reda mH i desetina mH dobijaju na telima od magnetnog materijala. Toroidno jezgro obezbeđuje najveće induktivnosti i najmanje rasipanje magnetene energije.
Idealni kalem ima samo induktivnost, otpor navojaka, koji se može modelirati kao otpornost na red sa induktivnošću, se pretpostavlja da je nula
Induktivnost prestavlja inerciju, „tromost“ za promenu struje, kao što masa predstavlja tromost za promenu brzine u mehanici. Naime, kada kroz kalem teče neka struja, njegova induktivnost se protivi promeni te struje kao što se masa nekog tela koje se kreće protivi promeni brzine. Induktivnost se takođe „protivi“ uspostavi struje. Ako je iduktivnost veća, teže će se uspostaviti struja (biće potreban veći napon ili će trajati duže), ali, kada se jednom uspostavi, tu je struju „teško“ promeniti. Analogija u mehanici je da je telo velike mase teško ubrzati, ali kada se jednom ubrza, teško ga je zaustaviti.
Iz Faradejevog zakona elektro-magnetne indukcije (izraz na slajdu) sledi da je brzina promene struje (dIL/dt) srazmena naponu UL i obrnuto srazmerna induktivnosti L. U primeru na slici, ta brzina promene iznosi iznosi 5A/ms, što znači da će se, dokle god postoji napon UL na induktivnost, struja povećavati za 5A svake milisekunde. I tako do beskonačnosti! Ako bi iduktivnost bila veća, struja bi se uspostavljala sporije. Brža uspostava struje bi se mogla dobiti povećanjem napona UL. Na slici je tankom linijom predstavljeno uspostavljanje struje pri naponu izvora 20V.
Iz izraza sledi i da jednosmernu struju (kada je dIL/dt nula) napon na induktivnosti UL je nula, pa se induktivnost može zameniti kratkim spojem. Dakle, za jednosmernu struju, induktivnost predstavlja kratak spoj.
Šta ako u trenutku kada kroz induktivnost već protiče struja, prekidač naglo isključimo?
Strujno kolo se prekida i struja više nema gde da teče. Ova nagla promene struje (sa konačne vrednosti na nulu) za veoma kratko vreme (dt je blisko nuli), čini da dIL/dt bude jako veliko (teži beskonačnosti), pa je napon UL koji se indukuje na induktivnosti veoma veliki (teži beskonačnosti). U praksi to vodi pojavi varnice i proboju prekidača.
Princip naglog prekidanja struje koja teče kroz kalem se koristi u automobilima sa benzinskim motorom za dobijanje varnice na svećici. Platinsko dugme je prekidač, kalem je primar bobine, a njen sekundar je vezan za svećicu.
Detaljniji opis principa rada induktivnosti, kao i rad induktivnosti koja se napaja naizmeničnim naponom je dat u prezentaciji prof. Željka Despotovića „Akumulacione komponente“ koja se može preuzeti sa stranice predmeta.

## Slide 7: AKUMULACIONE KOMPONENTE
Induktivnost (kalem)
Struja se ne može naglo promeniti!
+
10V
-
IL
L
2 mH
UL
+
t
IL
1 ms
5A/ms
5 A





Kratko-spojena induktivnost zadržava struju kojom je prethodno “napunjena”.
* SLIKA: WEB, Wikipedia
Ako je L dovoljno veliko, igra ulogu strujnog izvora
Notes: Princip „punjenja induktivnosti energijom“ je ilustrovan na slici. Kada prekidač u položaju 1, struja kroz induktivnost se uspostavlja. Energija akumulirana u kalemu je srazmerna LIL2 i kada se prekidač prebaci u poziciju 2, ta akumulisana energija održava struju kroz induktivnost, u idealnom slučaju, beskonačno dugo. U realnom slučaju, sve dok se ta energija ne potroši na rednoj otpornosti. Naime, u položaju 2, UL je nula pa je dIL/dt takođe nula, odnosno, nema promene struje IL .
S obzirom da je brzina promene struje kroz induktivnost srazmerna UL /L, kada je L veliko, ta brzina promene teži nuli, odnosno, struja teži konstantnoj vrednosti. Stoga se induktivnost koristi za realizaciju izvora konstantne struje tako što se veže na red sa izvorom konstantnog napona. Jednom uspostavljena struja u kolu vezanom za takav izvor ostaje konstantna i ako se opterćenje u kolu promeni u širokim granicama, pa se takav izvor (izvor napona sa dovoljno velikom induktivnošću na red) može smatrati strujnim izvorom. Kolika je to “dovoljna” induktivnost zavisi od opterećenja u kolu i dozvoljenog odstupanja struje od zadate. Vrednost induktivnosti se mora odrediti na osnovu ovih parametara. U nekim pretvaračima (CSI - current source inverter) se koristi ovakav strujni izvor. Pretvarači koji koriste naponski izvor se u toj terminolugiji nazivaju VSI (voltage source inverter).

## Slide 8: Realna induktivnost
Struja u stacionarnom stanju je 10V/1 = 10A
+
10V
-
IL
L
2 mH
UL
+
R
1
t
Kada bi R bilo 0
IL
2 ms
2
5A/ms
10 A

4
3
63%
86%
95%
98%
99%
5
  Kao da je umesto induktivnosti kratak spoj
Nagib u trenutku zatvaranja prekidača je ponovo 5A/ms
  Kao da je R = 0
Notes: Realni kalem uvek ima otpornost na red sa idealnom induktivnošću.
Uspostava struje u tom slučaju nije linaerna promena, već se struja uspostavlja po eksponencijalnom zakonu. Analitički izraz za vrednost struje je rešenje diferencijalne jednačine ravnoteže kola koja se može pronaći u pomenutoj prezentaciji.
Struja u ovom slučaju ne teži beskonačnosti već vrednosti U/R , gde je U napon izvora. To je vrednost kada bi umesto induktivnosti bio kratak spoj.
Vremenska konstanta eksponencijalne uspostave struje je  = L/R . Izvođenje je dato uprezentaciji „Akumulacione komponente“. Vremenska konstanta je interval u kome će struja dostići 67% krajnje vrednosti (tačnije: 1-e-1). Posle otprilike 5 može se smatrati da je uspostavljeno stacionarno stanje (nema više promene struje).
Veoma je važno napomenuti da je u početnim trenucima po zatvaranju prekidača (t <<), brzina uspostave struje ista kao da je induktivnost idealna (iznosi U/R , u primeru, 5A/ms). U tim trenucima promena struje je približno linearna. Ova činjenica se koristi kod impulsno-širinske modulacije gde se struja prekida i uspostavlja u vremenskim intervalima puno kraćim od . Pod tim uslovima važi pretpostavka da je promena struje linearna sa nagibom U/R, što značajno pojednostavljuje analizu.

## Slide 9: AKUMULACIONE KOMPONENTE
Kapacitivnost (kondenzator)
Čuva energiju “održavajući napon”
Za jednosmerni napon predstavlja otvorenu vezu!
t
UC
2 ms
2
10 V

4
3
63%
86%
95%
98%
99%
5
+
10V
-
iC
C
2 F
UC
+
R
1k
Napon se ne može naglo promeniti! - NAPONSKI IZVOR
* SLIKA: WEB, Wikipedia
Notes: KONDENZATOR
Kapacitivnost prestavlja inerciju, „tromost“ za promenu napona. Napon se uspostavlja vremenskom konstantom  =RC .
Iz Kulonovog zakona (izraz na slajdu) sledi da je brzina promene napona (dUC/dt) srazmena struji iC koja treba da protekne kroz kondenzator i obrnuto srazmerna kapacitivnosti C. Da bi se napon UC naglo promenio bila bi potrebna beskonačno velika struja iC . Sa konačnom strujom, napon na kondenzaroru se uspostavlja kao integral struje (izraz na slajdu).
Iz izraza sledi da je za jednosmerni napon (kada je dUC/dt nula) struja kroz kondenzator iC nula, pa se kondenzator može zameniti otvorenom vezom (prekidom). S druge strane, da bi se napon UC naglo promenio (dUC/dt teži beskonačnosti) bila bi potrebna beskonačno velika struja. Zbog toga, ako je kondenzator vezan na red, nagle promene napona na ulazu “prolaze kroz njega”, odnosno, iste takve se pojavljuju iza kondenzatora (jer je napon na kodenzatoru sporopromenljiv). Stoga se može reći da se u trenutku nagle promene napona sa jedne strane redno vezanog kondenzatora, kondenzator ponaša kao kratak spoj.
Napunjen kondenzator igra ulogu naponskog izvora jer se napon na njegovim krajevima ne može naglo promeniti.
Detaljniji opis principa rada kapacitivniosti, kao i rad kapacitivniosti koja se napaja naizmeničnim naponom je dat u prezentaciji prof. Željka Despotovića „Akumulacione komponente“ koja se može preuzeti sa stranice predmeta.

## Slide 10: Kondenzator na red
t
UUL
10 V
 = RC
Napon na kondenzatoru se ne može naglo promeniti!
R
UIZ
+
C
UUL
+
0
10V
10 V
10 V
t
T
UIZ
Nagla promena napona “prolazi” kroz kondenzator
za  << T
diferencijator
Izlazni napon prati naglu promenu ulaznog zato što napon na kondenzatoru ostaje nepromenjen u tim trenucima
UIZ = UUL−UC
UC
+

## Slide 11: Vrste kondenzatora u energetskoj elektronici
Polarizovani
  Standadni elektrolitski na bazi aluminijuma
  Tantal kondenzatori
Nepolarizovani
  Film kondenzatori
    Izolator od papira, plastike, polimera, teflona...
  Keramički kondenzatori
    Višeslojni keramički
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
  Kapacitivnost
  Maksimalni napon
  ESR i RL
  Maksimalna učestanost
  Maksimalna struja
  Maksimalna radna temperatura
RL
C
ESR
Model realnog kondenzatora
Notes: U energetskoj elektronici se koristi više vrsta kondenzatora. Neke od karakteristika pojedinih vrsta presudno utiču na oblast i mogućnost primene.
Polarizovani kondenzatori su oni kod kojih je definisan polaritet napona i ne sme im se dovesi napon suprotnog polariteta. Tipični predstavnici su elektrolitički kondenzatori na bazi aluminijuma i tantal kondenzatori.
Najvažniji predstavnici nepolarizovanih kondenzatora su keramički i film kondenzatori sa različitim tehnologijama izrade i različitim materijalima izolacije između provodnih obloga.
Film kondenzatori se sastoje od dve provodne folije odvojene izolatorom. Folije sa izolatorom između su obično umotane u valjak i zalivene u kućište, kao na slici. Materijal od koga je napravljen izolator značajno utiče na karakteristike kondenzatora.
Osnovne karakteristike kondenzatora su:
Nazivna kapacitivnost u faradima: od nekoliko pF do nekoliko stotina mF u slučaju klasičnih kondenzatora ili čak do nekoliko hiljada farada u slučaju takozvanih “super-kondenzatora”.
Super-kondenzatori se prave uglavnom za napone od nekoliko volti, ali se vezivanjem na red u baterije kondenzatora, mogu prilagoditi za rad sa većim naponima. Baterije ovih kondenzator se koriste za skladišćenje energije, obično zajedno sa punivim baterijama, na primer u električnim vozilima. Prednost u odnosu na punive baterije je što ovi kondenzatori mogu značajno brže da prihvate ili predaju energiju u odnosu na baterije. Na primer, u trenucima naglog kočenja, elektromotor u vozilu generiše veću struju nego što baterija može da prihvati. Da nema super-kondenzatora koji bi je prihvatio, ta generisana energija bi morala da se portoši na otporniku. Slično je sa naglom promenom opterećenja kada motor zahteva veću struju nego što baterija može da isporuči. Te vršne potrebe za energijom se pokrivaju iz super-kondenzatora.
Maksimalni napon određuje napon iznad koga kondenzator može da probije. Zbog moguće pojave prenapona, uvek je dobro koristiti kondenzatore nazivnog maksimalnog napona bar za tridesetak posto iznad radnog očekivanog napona. Ograničavajući faktori su cena i gabariti, pošto su kondenzatori sa većim probojnim naponom, po pravilu, skuplji i veći.
Ekvivalentna serijska otpornost (ESR – Equivalent series resistance) je veoma značajna karakteristika za primenu u energetskoj elektronici. Zavisno od vrste i kapacitivnosti kondenzatora može se kretati od nekoliko mili oma do nekoliko oma. Komponente naizmenične struje koje teku kroz kondenzator izazivaju gubitke na ovoj otpornosti. Takođe je važna frekvencijska zavisnost ove otpornosti i u detaljnijim katalozima pored iznosa ESR se navodi na kojoj je učestanosti merena. Neke primene (na primer, snaber-kondenzatori ili kondenzatori u jednosmernom među-kolu) zahtevaju male vrednosti ESR u širokom opsegu učestanosti. Recimo, kod klasičnih elektrolitskih kondenzatora, koji inače imaju ESR i po nekoliko oma, ESR raste i za red veličine na učestanostima peko nekoliko stotina herca. To ih čini potpuno neupotrebljivim u pomenutim primenama.
Otpornost curenja (RL u modelu na lici levo, L od leakage-curenje) je paralelna otpornost reda od nekoliko M do nekoliko G. Određuje koliko dugo napunjeni kondenzator može da zadrži energiju zbog samopražnjenja.
Maksimalna učestanost sa kojom kondendenzator može da radi je takođe bitna karakteristika kao i frekventna zavisnost ESR i C. Klasični elektrolitski kondenzatori mogu da rade do učestanosti od stotinak herca, preko toga C značajno opada, a ESR značajno raste. Posebni koncenzatori za jednosmerno među-kolo (DC link kapacitors) mogu da rade do 20kHz što je značajno jer kroz njih prolaze viši harmonici impulsno-širinske modulacije.
Kondenzatori koji se koriste u nekim primenama u energetskoj elektronici takođe imaji označenu maksimalnu efektivnu vrednost struje koju mogu da izdrže zadato vreme. Ova struja je direktno vezana sa disipacijom na ESR i temperaturom.
Maksimalna radna temperatura koja je označena na nekim kondenzatorima posebne namene je 80, 90 ili 105C. To je temperatura okruženja uvećana za temperaturu od disipacije na ESR.

## Slide 12: Kondenzatori za jednosmerno među-kolo
-40 do +105C
5,6Aeff
Notes: Specijalni film kondenzator sa izolatorom od polipropilena ima preko 50 puta manju ESR, skoro deset puta veću struju može da izdrži i traje skoro pet puta duže, u odnosu na elektrolitički slične kapacitivnosti i probojnog napona,
ali je skoro 10 puta veći (po dimenzijama) i preko 10 puta skuplji (podatak o ceni nije na slajdu).

## Slide 13: Redna veza kondenzatora
  Ekvivalentna kapacitivnost Ce manja od najmanje
  Dozvoljen napon veći od najvećeg pojedinačnog
  Napon se deli obrnuto srazmerno kapacitivnostima
C1
C2
Cn
  Ako su svi jednaki, C1 = C2 = ... = Cn = C, tada je:
  Napon koji redna veza može da izdrži
C1
C2
U1
U2
Ue
Notes: Redna (serijska) veza kondenzatora daje ekvivalentnu kapacitivnost koja je manja od najmanje pojedinačne kapacitivnosti. Ako se n kondenzatora iste kapacitivnosti C i istog maksimalnog napona U veže na red, ekvivalentna kapacitivnost je n puta manja od C, a napon koju ova redna veza može da izrži je nU.
Kada se kondenzatori različitih kapacitivnosti vezuju na red, treba voditi računa o maksimalnom naponu koji ovakva redna veza može izdržati jer se ukupni napon raspodeljuje na pojedinačne kondenzatore obrnuto srazmerno njihovom kapacitetu (kondenzator najmanje kapacitivnosti podnosi najveći napon). Ovo je posledica činjenice da su količine naelektrisanja u svim rednim kondenzatorima jednake. Zato je potrebno izračunati koliki će napon trpeti svaki od kondenzatora

## Slide 14: Paralelna veza kondenzatora
  Ekvivalentna kapacitivnost Ce veća od najveće
  Napon isti na svim kondenzatorima
Cn
C2
C1
  Ako su svi jednaki, C1 = C2 = ... = Cn = C, tada je:
  Napon koji paralelna veza može da izdrži jednak je najmanjem dozvoljenom naponu pojedinačnih kondenzatora

## Slide 15: AKUMULACIONE KOMPONENTE: Zaključak
Induktivnost (kalem)
Struja se ne može promeniti naglo:
Brzina promene struje
Konačna veličina
Kapacitivnost (kondenzator)
Napon se ne može promeniti naglo:
Vremenska konstanta uspostave struje:
Vremenska konstanta uspostave napona:
Izvor konstantnog napona

## Slide 16: Diode, tiristori i tranzistori kao prekidači

## Slide 17: KOMPONENTE ENERGETSKE ELEKTRONIKE - DIODA
Id
Vd
Vf
Vr
+
Vi
_
Id
+
Vo
_
Vi
Vo
t
Vdc
t
Napon u stanju
provođenja
Inverzni napon
proboja
Provodi struju samo u jednom smeru
+ Vd -
Notes: Realna karakteristika je kao na slici. Napon u stanju provođenja (označen sa Vf ) nije 0 već oko 0,7V za silicijumske diode male snage ili do 2V za diode koje se koriste u energetici. Napon Vf ne zavisi previše od struje. Gubici u stanju provođenja (koji idu na zagrevanje diode) zavise od struje kroz diodu i napona provođenja. Snaga koja proizvodi zagrevanje diode (i mora se predati okolini putem hlađenja) je srazmerna proizvodu Vf Id .

## Slide 18: DIODA
Dioda kao prekidački element:
  Uključuje se sama (nema kontrole spolja)
    Trenutak kada će se uključiti zavisi od ostatka kola
    Uslov da bi se uključila: Vd > 0 (Vd > Vf kod realne) uz Id > 0
    Kada se uključi, napon na njoj Vd = 0 (Vd = Vf kod realne)
  Isključuje se sama (nema kontrole spolja)
    Trenutak kada će se isključiti zavisi od ostatka kola
    Uslov da bi se isključila: Id opala do 0, uz Vd < 0
    Kada se isključi, struja kroz nju Id = 0 ( 0 kod realne)
Id
Vd
Vf
Vr
Idealna dioda : Vf = 0
  Vr = - 
Često korišćen model
Notes: Idealna dioda radi kao prekidač. Struja idealne diode Id bi bila nula kad god je napon na diodi Vd negativan što odgovara stanju isključenog prekidača. S druge strane, napon na diodi Vd bi bio nula kad god kroz diodu teče struja Id u pozitivnom smeru što odgovara stanju uključenog prekidača.
Uslov da bi se idealna dioda uključila je da napon na njoj (koji je bio negativan dok je bila isključena) poraste do 0V i promeni znak. Kada se uključi, napon na njoj ostaje 0, bez obzira na to kolika je struja kroz diodu. Uslov da ostane uključena je da struja bude stalno pozitivna).
Uslov da se idealna dioda isključi je da struja kroz diodu (koje je bila pozitivna dok je dioda bila uključena) opadne do nule i promeni znak. Kada se isključi, struja kroz nju je 0, bez obzira na napon na njoj. Uslov da ostane isljučena je da napon buge negativan.
Često korišćen model diode uzima u obzir inverzni napon koji dioda može da izdrži i pretpostavlja da je Vf konstantan nezavisno od struje koja teče kroz diodu (označen plavom livijom na Vd -Id dijagramu)

## Slide 19: GLAVNE KARAKTERISTIKE DIODA
Statičke karakteristike:
Napon u stanju provođenja (forward voltage) Vf
  Od 0,2V kod nekih dioda male snage do oko 2V kod energetskih dioda
Inverzni napon proboja (reverse breakdown voltage) Vr
  Maksimalni napon koji dioda može da izdrži kad ne provodi
  Od nekoliko desetina volti do nekoliko hiljada volti
Maksimalna struja Idmax
  Maksimalna struja koju dioda može da izdrži u stanju provodjenja
  Snga gubitaka Vf Id zagreva diodu dok provodi
  Energetske diode mogu da izdrže i nekoliko hiljada ampera uz odgovarajuće hladjenje.
Id
Vd
Vf
Vr

## Slide 20
Id
Vd
Vf
GLAVNE KARAKTERISTIKE DIODA
Dinamičke karakteristike:
Vreme oporavka (Reverse recovery time) trr
  Od trenutka kada struja kroz diodu padne na nulu do trenutka kada se dioda zaista isključi.
trr
Qrr
Irrm
Napon izvora se promenio,
Struja kroz diodu opada,
nagib zavisi od kola
Trenutak kada bi dioda trebalo da se isključi
Trenutak kada se dioda STVARNO isključila
* SLIKA: Bose, Modern Power Electronics
Strujni rep (current tail) koji presudno određuje komutacione gubitke i može značajno doprineti ukupnim gubicima i zagrevanju diode
Notes: Slika predstavlja napon na diodi i struju kroz diodu u trenutku isključenja. Dioda je provodila, u trenutku 0, napon izvora je postao negativan i struja kroz diodu je počela da se smanjuje. Nagib opadanja struje zavisi od ostatka kola u kome se dioda nalazi. Kada struja dostigne nulu, dioda bi trebalo da prekine da propušta struju (da se “isključi”, ako se posmatra kao prekidač). Međutim, realne diode nastavljaju da prouštaju struju na drugu stranu. Razlog tome se može objasniti ukoliko se poznaje tehnologija poluprovodnika što prevazilazi nivo ovog kursa. Uprošćeno, kapacitivnost koju neminovno poseduje “ventil” (spoj koji propušta struju samo na jednu stranu) se mora najpre isprazniti da bi se “ventil” zatvorio. Zbog toga neka količina naelektrisanja Qrr koja prazni kondenzator mora proteći na drugu stranu. Kao “ventil” se koristi spoj dva poluprovodnika, jednog P-tipa i drugog N-tipa kod dioda obično označenih kao PN diode, dok Šotkijeve diode koriste spoj poluprovodnik-metal. Ovaj proces se naziva oporavkom diode pri isključenju (reverse recovery).
Vreme oporavka diode trr je voema bitna karakteristika i značajno određuje oblast primene. Različiti tipovi dioda se jako puno razlikuju po ovoj karakteristici i to vreme može biti od ispod 1ns kod “ultra brzih” pa do preko nekoliko mikrosekundi kod “standardnih – sporih” dioda namenjenih uglavnom ispravljačima. U energetici se koriste i jedne i druge. U kataloškim podacima se pored trr često može naći i informacija o količini naelektrisanja potrebnog da protekne da bi se dioda oporavila Qrr , kao i iformacija o maksimalnoj stuji prilikom oporavka Irrm . Ova struja može imati značajnu vrednost i mnogim primenama se ne sme zanemariti.
Pojava inverzne struje se naziva i strujnim repom (current tail). Posledica strujnog repa su komutacioni gubici. To su gubici koji se pojavljuju samo u trenucima promene stanja diode (uključena – isključena). Pored ovih gubitaka postoje još i gubici provođenja koji se javljaju samo kada je dioda uključena. Snaga ovih gubitaka je Vf Id .

## Slide 21: VRSTE DIODA
Podela po tehnologiji izrade:
  Silicijumske PN diode
  Šotki diode
  SiC (silicijum karbidne) PN diode
  SiC Šotki diode
Podela po primeni:
Diode male snage (signalne diode)
  Nisu namenjene za rad sa većim snagama
Energetske diode
  Standarne, u žargonu “diode ispravljačice” (slow recovery)
  Sa brzim ili ultrabrzim oporavkom (fast recovery)
Notes: Na ovom slajdu su navedene samo neke od tehnologija koje se danas masovno koriste u energetici. Pored ovih, postoji još veliki broj drugih tehnologija koje se ređe primenjuju. Na primer, germanijumske diode koje su se nekad puno koristile kao signalne zbog jako malog napona provođenja Vf oko 0,2V, zatim ultra brze diode na bazi galijum-arsenida (GaAs diode) koje kao signalne mogu da rade i na učestanostima do 100GHz, a proizvode se i kao energetske Šotki GaAs za napone reda veličine 600V i struje struje čak do 100A sa naponom provođenja ispod 1V (na primer IXAN0039). Za neke primene pokazuju bolje karakteristike i od SiC dioda.

## Slide 22
VRSTE DIODA: Silicijumske P-N diode
Silicijumske P-N diode
  Usmerenost se dobija pomoću P-N spoja (spoj dva polu-provodnika, jedan P tipa, drugi N tipa)
  “Standardne” najrasprostranjenije diode, prave se i kao brze i kao spore. Postoje i za male snage (signalne) i energetske.
  Primeri: 1N4001 (Vr = 50V) do 1N4007 (Vr = 1000V) su tipične diode ispravljačice za maksimalnu struju od 1A , sa Vf oko 0,7V i vremenom oporavka oko 2 s.
  1N4148 je tipična signalna dioda 300mA, 100V i vremenom oporavka oko 4 ns (preko 500 puta kraće nego kod 1N4001).
  ABB pravi energetske diode ispravljačice za napone 1700V do 6000V i struje do 7385A i brze diode za napone 2500 do 6000 V i struje 175 do 2620 A*
* ABB Power Semicoductors Product Broshure 2017

## Slide 23
Šotki diode
  Usmerenost se dobija pomoću spoja poluprovodnik – metal.
  Za red veličina brže od P-N dioda.
  Napon provođenja Vf je znatno manji u odnosu na standardne P-N (kod energetskih od 0,3V do 1V).
  Imaju relativno veliku struju “curenja” kada je dioda isključena i preko 1mA osim nekih specijalne konstrukcije.
  Imaju relativno mali probojni napon Vr do nekih 200V.
  U energetici se koriste u niskonaponskim primenama.
  ST aktivno proizvodi preko 150 modela enegetskih šotki dioda sa Vr u rasponu od 15V do 200V, za struje 1A do 240A.
VRSTE DIODA: Šotki diode

## Slide 24: VRSTE DIODA: SiC diode
SiC (silicijum karbidne) diode
  Kao poluprovodnik se koristi silicijumkarbid umesto silicijuma.
  Materijal omogućava lakše postizanje većih probojnih napona.
  Trenutno, materijal koji se čini najboljim izborom za sve komponente snage u budućnosti.
  Prave se i kao P-N i kao Šotki
  Materijal pruža mogućnost da Šotki SiC diode imaju znatno veći probojni napon u odnosu na Šotki diode na bazi Si.
  Inverzna struja prilikom oporavka (Irrm) značajno manja
* ROHM SiC Power Devices and Modules, issue: aug. 2016.
Silicijumske šotki diode
Si ultra brze PN diode
Si super brze PN diode
Si brze PN diode
Si standardne PN diode
SiC šotki diode
Notes: Silicijum karbid trenutno izgleda kao moguća zamena za silicijum u budućnosti. Sredinom devedesetih su se pojavili poluprovodnici na bazi galijum-arsenida sa značajno boljim karakteristikama u odnosu na Si, ali se danas ovaj materijal koristi samo za posebne primene zbog znatno veće cene u odnosu na Si. SiN je bio takođe jedan od mogućih materijala ali ima značajno manju toplotnu provodnost u odnosu na SiC pa je primena ograničena samo na relativno manje snage. Naime, hlađenje i odvođenje toplote kroz materijal je ključno da bi se mogle ostvariti veće struje.
Silicijum karbid ima i do 10 puta veću otpornost na proboj i do tri puta bolju termičku provodnost. Pored toga, vreme oporavka kod SiC nekoliko puta manje zavisi od temperature u odnosu na zavisnost kod Si.
Cena SiC poluprovodnika je trenutno nešto veća od cene poluprovodnika na bazi Si, ali se očekuje pad cene SiC u budućnosti.

## Slide 25
Ogromna ušteda na gubicima zbog oporavka
Ostvarivo ali bez dobitka
Šotki diode
P-N diode
* ROHM: SiC Power Devices and Modules, issue: aug. 2016.
VRSTE DIODA: SiC diode – Si diode
Notes: Silicijum kao poluprovodnički materijal omogućava izradu Šotki dioda do probojnih napona od oko 200V dok se pomoću P-N spoja mogu ostvariti znatno veći probojni naponi. Glavni dobitak zamene silicijuma kao poluprovodnika silicijum karbidom je to što SiC omogućava značajno probojne veće napone dioda na bazi Šotki barijere.
U radovima iz 2017. godine pominju se komercijalno raspoložive SiC Šotki diode za napone do 4,9 kV i struje do 130A, i SiC diode na bazi P-N spoia za napone do 8,6kV.

## Slide 26: TRŽIŠTE SiC komponenata snage
* ROHM: SiC Schottky Barrier Diodes 2017.

## Slide 27: MONOFAZNI ISPRAVLJAČ, neupravljani, polutalasni
+
Vi
_
vi
Talasnost -50 Hz
Id
+
vo
_
vi
vo
t
vdc
t
C
Id
vdc
Notes: Slajd sadrži animaciju, treba ga najpre pogledati u “slide show” režimu.
U pozitivnoj poluperiodi (ulaznog napona vi ) dioda vodi, pa je u tom intervalu izlazni napon jednak ulaznom. U drugoj poluperiodi dioda je isključena pa je izlazni napon nula. Ako je ulazni signal 230 Veff i učestanosti 50 Hz, talasnost je takođe 50 Hz. Amplituda talasnosti je jednaka amplitudi ulaznog signala (Vmax = 325 V). Srednja vrednost ovako ispravljenog napona je vdc = Vmax / = 103 V.
Dodavanjem kondenzatora, moguće ja smanjiti amplitudu talasnosnti jer u negativnoj poluperiodi, kada je dioda isključena, potrošač crpe energiju iz kondenzatora. Dioda se uključuje samo da dopuni kondenzator (kada napon izvora bude veći od napona na potrošaču) a isključuje čim napon izvora krene da opada od maksimalne vrednosti (tada je napon na potrošaču, koji održava kondenzator, veći od vi ). Sada srednja vrednost napona, kao i amplituda talasnosti zavise od toga do koje vrednosti se ispraznio kondenzator za vreme dok je dioda isključena, odnosno, zavise od otpornosti potrošača.

## Slide 28: MONOFAZNI ISPRAVLJAČ, neupravljani, punotalasni
vdc
t
t
vo
vo
vi
vi
Talasnost -100 Hz
C
vdc
D1
D2
D3
D4
Vode D1 i D4
Vode D2 i D3
D1
D4
+
+
D2
D3
+
+
* SLIKA: WEB, Wikipedia
Notes: Četiri diode u sklopu pod imenom Grecov ispravljač. Sklop ispravlja i negativnu poluperiodu ulaznog napona čineći talasni napon istog polariteta. Ako je učestanost ulaznog napona 50Hz, učestanost talasnosti je 100Hz. Amplituda talasnosti je kao i kod polutalasnog ispravljanja jednaka amplitudi ulaznog signala (325 V za 220 Veff), ali je srednja vrednost ispravljenog signala dva puta veća nego kod polutalasnog ispravljanja. Ovde, srednja vrednost iznosi vdc = Vmax*2/ = 325*2/ = 206 V
Dodavanjem kondenzatora C, talasnost napona vo se smanjuje, a srednja vrednost napona vdc je veća.
Punotalasni ispravljač je moguće realizovati i sa dve diode ukoliko se ulazni napon dobija iz transformatora sa srednjim izvodom. Tada je taj srednji izvod masa izlaznog napona, a anode dioda su vezane za krajnja dva izvoda transformatora. Na kratkospojenim katodama se dobija pozitivan napon u odnosu na masu. Za dobijanje negativnog napona smer dioda je obrnut. Talasnost ovakvog ispravljača je ista kao kod Grecovog. Prednost grecovog spoja je samo u tome što nije potreban transformator sa srednjim izvodom.

## Slide 29: MONOFAZNI ISPRAVLJAČ, filtriranje i stabilizacija
TO-220
ISPRAVLJAČ
POTROŠAČ
FILTER
C
+
0
ISPRAVLJAČ
POTROŠAČ
FILTER
C
+
0
STABILIZATOR
ISPRAVLJAČ
POTROŠAČ
C
0,1
0,1
+12V
0
7805
in
out
gnd
+5V
Stabilizovano
Linearni stabilizator u tri tačke
  LDO
  Velika disipacija
  LM317
in
out
gnd
gnd
in
out
gnd
TO-3
Notes: Ovde se pod potrošačem podrazumeva pretežno otporni potrošač (čist otpornik), bez značajne induktivnosti ili kapacitivnosti.
Ispravljač bi trebalo da se ponaša kao idealni naponski izvor. Međutim, ako bi potrošač bio vezan direktno sa ispravljačem, talasnost izlaznog napona bi činila da napon nije konstantan. Najjednostavniji način da se talasnost značajno smanji je dodavanje kondenzatora. Talasni oblici su prikazani na prethodnim slajdovima.
Dodavanje stabilizatora pre potrošača može praktično eliminisati talasnost i obezbediti da napon koji napaja potrošač bude konstantan i ako se otpornost ptrošača menja u širokim granicama. Stabilizator se može jednostavno realizovati pomoću rednog tranzistora – kolektor ka ispravljaču, emiter ka potrošaču i Zener-dioda od baze do mase. Zener dioda se polariše otpornikom ka izvoru. Danas se puno koriste takozvani “linearni stabilizatori u tri tačke. Iako postoji ogroman broj različitih modela na tržištu, i dalje se ponajviše koriste veoma stari stabilizatori sa oznakom 78xx gde je xx izlazni napon. Na primer, 7805 je stabilizator sa izlaznim naponom 5V, a 7815, sa izlaznim naponom 15V. Postoji i serija 79xx za stabilizaciju negativnih napona. Da bi 7805 radio dobro, ulazni napon mora da bude preko nekih 7V (zavisno od modela, ali po praviliu, 2 do 2,5V više od izlaznog napona). Napon na ulazu može biti i veći, ali veći napon na ulazu povećava disipaciju na stabilitzatoru. Pretpostavimo da potrošač vuče 1A (korisna snaga 5W), ako je ulazni napon 7V, disipacija na stabilizatoru je 2W (1A*2V), što je čak 40% u odnosu na korisnu snagu. Pri ulaznom naponu 15V, disipacija je 1A*10V, odnosno 10W, što je dvostruko u odnosu na korisnu snagu, i mora se predati okolini hlađenjem, inače će temperatura stabilizatora rasti. Gotovo svi stabilizatori imaju ograničenje struje, ali ih ono ne može spasiti pregrevanja zbog disipacije na njima.
Posebna kategorija stabilizatora su takozvani LDO (low drop out) stabilizatori koji zahtevaju manji ulazni napon u odnosu na standardne linearne regulatore (uobičajeno 0,5 do 1V iznad ulaznog,dok klasični zahtevaju po pravilu preko 2V). Ovi regulatori obično garantuju i manji propad izlaznog napona u slučaju naglog povećanja opterećenja. Danas se ovaj termin (LDO) često (pogrešno) koristi za sve linearne stabilizatore.
Postoje i stabilizatori kod kojih se izlazni napon može regulisati. Tipičan predstavnik, ponovo star nekoliko decenija, ali još uvek veoma korišćen je LM317

## Slide 31: ISPRAVLJAČ – umnožavači napona
* SLIKA: WEB, Electronics Tutorial
Udvostručivač: Izlazni napon neopterećenog ispravljača je dvostruka vršna vrednost sinusnog napona VIN. Ispravljanje je polutalasno. Oba kondenzatora treba da izdrže vršnu vrednost VIN.
Udvostručivač, druga topologija: Izlazni napon neopterećenog ispravljača je dvostruka vršna vrednost sinusnog napona VIN. Ispravljanje je polutalasno. C2 treba da izdrži 2 * vršna vrednost VIN.
Utrostručivač: Dodavanjem sekcija ili polusekcija na red može se dobiti umnožavač napona sa N. Na primer, dve sekcije i jedna polu-sekcija čine umnožavač sa 5
0

Sekcija
Polu -sekcija
Notes: Na slici gore je klasični polutalasni udvostručivač napona. U pozitivnoj poluperiodi se puni C1 preko D1. U negativnoj poluperiodi se puni C2 preko D2 tako da je napon na krajevima označenim sa + i – jednak vršnoj vrednosti napona napona VIN (u odnosu na srednju tačku između kondenzatora, označenu sa 0), samo što je na + kraju pozitivan, a na – kraju negativan. Bez opterećenja, izlazni napon je 2VINmax gde je 2VINmax vršna vrednost napona 2VIN, a talasnost je pod tim uslovima 0. Kada postoji opterećenje, talasnost zavisi od RL i kapacitivnosti C1 i C2.
Na slici u sredini je druga, često korišćena topologija udvostručivača, nazvana po autoru “Grejnačerov udvostučivač”. Prvi deo kola (kondenzator C1 i dioda D1) predstavljaju takozvano Vijardovo kolo (po Polu Vijardu, poznatom po otkriću gama-zraka). Ovaj deo kola radi tako što se u prvoj negativnoj poluperiodi ulaznog napona, kondenzator C1 napuni do vršne vrednosti VINmax i ostaje napunjen sve vreme tako da talasni oblik napona u tački označenoj sa 1 predstavlja sinusoidu podignutu iznad nule. U toj tački (u odnosu na označenu masu), napon je sinusoida sa minimalnom vrednošću 0 i maksimalnom 2VINmax. Drugi deo ovog kola, dioda D2 i C2 rade kao “detektor maksimauma” i služe, između ostalog i da smanje talasnost. C2 se puni sve dok napon u tački 1 ne dostigne maksimum, posle toga se dioda D2 isključuje i napon na C2 ostaje jednak maksimumu, u ovom slučaju 2VINmax. Bez opterećenja, talasnost je 0, sa opterećenjem, zavisi od otpora opterećenja i kapacitivnosti kondenzatora.
Na slici dole je kolo koje se sastoji iz jednog detektora maksimuma (D3 i C3) i iza toga udvostručivača tako da je izlazni napon trostruka vršna vrednost ulaznog napona.

## Slide 32
* SLIKE: WEB, Wikipedia
ISPRAVLJAČ – umnožavači napona
S1 isključen: Punotalasni ispravljač (Grecov spoj). Efektivna kapacitivnost - redna veza C1 i C2. VoDC = VIN
S1 uključen: Polutalasni udvostučivač. VoDC =2VIN
VIN
Vo
VIN – Amplituda (vršna vrednost) sinusnog ulaznog napona
Punotalasni udvostručivač
Punotalasni učetvorostručivač
Notes: Na slici gore levo je jedno rešenje punotalasnog udvostručivača upotrebljivo ako transformator ima srednji izvod. Ovaj udvostručivač je punotalasni, a sadrži četiri diode i samo dva kondenzatora. Na slici dole levo je punotalasni učetvorostručivač napona (dve sekcije).
Na slici desno je interesantno kolo koje na izlazu može da da napon jednak vršnoj vrednosti ulaznog ili dvostrukoj vršnoj vrednosti, zavisno od položaja prekidača S1 (napon na diodama koje vode je zanemaren). Bez opterećenja, talasnost je 0.
Kada je prekidač otvoren (isključen) kolo je klasičan Grecov spoj sa ekvivalentnim kondenzatorom kapacitivnosti jednake rednoj vezi C1 i C2. Ispravljanje je punotalasno.
Sa zatvorenim (uključenim) prekidačem, kolo se ponaša kao udvostručivač napona. C1 se puni u pozitivnoj poluperiodi, C2 u negativnoj, tako da je napon na C1 pozitian, a na C2 negativan u odnosu na srednju tačku. Ispravljanje je polutalasno.

## Slide 33
* SLIKE: WEB, Wikipedia
ISPRAVLJAČ – umnožavači napona – poređenje polu-talasnog i punotalasnog umnoživača (6x)

## Slide 34: TROFAZNI ISPRAVLJAČ neupravljani, polutalasni
* SLIKE: WEB, Wikipedia
Talasnost -150 Hz amplitude 162 V
vmax
vmin
Vdc = 269V
UA
UB
UC
UA
UB
UC
325V
et
2
2 /3
4 /3
0
 /4
Notes: Polutalasni trofazni ispravljač čine tri diode čije su anode vezane svaka za po jednu fazu, a katode spojene. Izlazni ispravljeni napon se dobija između katoda i neutralnog voda gradske mreže. Svaka od dioda vodi po 1/3 periode i talasni oblik ispravljenog napona predstavlja obvojnicu po maksimumima sinusoida sve tri faze.
Jedna od dioda vodi između 30 i 150. Površina ispod tog dela krive (označena na slici) iznosi vmax3. To je ustvari određeni integral sinusne funkcije od 30 do 150, odnosno, (cos30– cos150). Kako u intervalu od 0 do 2 postoje tri ovakva dela, srednja vrednost napona je tri puta ova vrednost kroz 2. Za gradsku mrežu, faznog napona 230 Veff , maksimalna vrednost iznosi vmax = 2302 = 325V, a srednja vrednost ispravljenog napona iznosi 269V. (vrednosti su date uz pretpostavku idealnih dioda).
Kako sada talasni oblik ispravljenog signala ne pada do 0, već do 0,5vmax , amplituda talasnosti, bez ikakvog filtra, iznosi 162V, što je oko 60% srednje vrednosti. Talasnost je učestanosti 150Hz.

## Slide 35: TROFAZNI ISPRAVLJAČ neupravljani, punotalasni
Masa ispravljenog napona
Uzemljenje gradske mreže
UA
UC
D1
D2
D4
D6
D3
D5
UB
230Veff
400Veff
Notes: Trofazni punotalasni ispravljač se sastoji iz šest dioda vezanih u trofazni diodni most. Za razliku od polutalasnog, gde izlazni napon prati obvojnicu faznih napona, u slučaju trofaznog diodnog mosta, izlazni napon prati obvojnicu ispravljenih međufaznih napona. U slučaju naše gradske mreže, gde efektivna vrednost faznog napona iznosi 230Veff, vršna vrednost faznog napona dostiže 325V, dok je vršna vrednost međufaznog napona čak 563V.
Diode D1, D2, D3 i D4 praktično predstavljaju Grecov ispravljač za međufazni napon UAB . Slično tome, diode D3, D4, D5 i D6 punotalasno ispravljaju međufazni napon UAB , a diode D1, D2, D5 i D6 , međufazni napon UAC .

## Slide 36
* SLIKE: WEB, Wikipedia
Talasnost - 300 Hz, amplitude 75V
Napon mase u odnosu
na uzemljenje !
TROFAZNI ISPRAVLJAČ neupravljani, punotalasni
Vdc = 538V
Notes: Kod punotalasnog trofaznog ispravljača, talasni oblik ispravljenog napona predstavlja obvojnicu po maksimalnim vrednostima ispravljenih međufaznih napona.
Maksimalni napon dobijen punotalasnim ispravljanjem gradske mreže učestanposti 50Hz i faznog napona 230 Veff, iznosi 563V, a minimalni 488V. Dakle, amplituda talasnosti bez ikakvog filtra iznosi 75V (što je svega 14% u odnosu na srednju vrednost), a učestanost talasnosti je 300Hz.
Na slici je plavom (trouglastom izlomljenom) linijom prikazan napon mase ispravljenog napona u odnosu na zvezdište (uzemljenje gradske mreže). Vidi prethodni slajd. Masa ispravljenog napona SE NE SME UZEMLJITI!

## Slide 37
Poređenje punotalasnih i polutalasnih ispravljača
faznog napona 230 Veff , 50Hz
538V
269V
206V
103V
20 ms
t
Trofazno punotalasno
Trofazno polutalasno
Jednofazno polutalasno
Jednofazno punotalasno
0
J e d n a p e r i o d a
Notes: Vremenski dijagrami na slajdu predstavljaju jednu periodu (20ms) izlaznog napona iz diodnog ispravljača u slučaju monofaznog (zeleni tragovi) i trofaznog (crveni tragovi). Izlazni napon nije filtriran, a ulazni napon je napon gradske mreže (fazni napon 230Veff, 50 Hz, odnosno, linijski - međufazni napon 3x400Veff , u slučaju trofanog napajanja).
Na dijagramima je označena srednja vrednost ovog napona u toku jedne periode. Za monofazni polutalasni ispravljač potrebna je jedna dioda, za punotalasni dve (sa transformatorom sa srednjim izvodom) ili četiri ako ne postoji srednji izvod sa transformatora. Za trofazni polutalasni su potrebne 3 diode, a za punotalasni 6 dioda.

## Slide 39
Poređenje punotalasnih i polutalasnih ispravljača
faznog napona 230 Veff , 50Hz
 | Vdc | Vmax | Vmin | TALASNOST | 
MONOFAZNI polutalasni | 103V | 325 | 0 | 50Hz, 325Vpp | 316%
MONOFAZNI punotalasni | 206V | 325 | 0 | 100Hz, 325Vpp | 158%
TROFAZNI polutalasni | 269V | 325V | 163V | 150Hz, 162Vpp | 60%
TROFAZNI punotalasni | 538V | 563V | 488V | 300Hz, 75Vpp | 14%
Notes: Srednja vrednost napona i talasnost prilikom ispravljanja napona iz gradske mreže (faznog napona 230Veff, 50 Hz). U koloni TALASNOST je data učestanost talasnosti, amplituda talasnosti od vrha do vrha (Vpp) i procenat amplitude talasnosti u odnosu na srednju vrednost. Za monofazni polutalasni ispravljač potrebna je jedna dioda, za punotalasni dve (sa transformatorom sa srednjim izvodom) ili četiri. Za trofazni polutalasni su potrebne 3 diode, a za punotalasni, 6 dioda.

## Slide 40
Dioda 4500V/800A (pack) i modul (4 diode) 1700V/1200A
* SLIKA: WEB, Wikipedia
Notes: Diode se često pakuju po četiri, povezane u Grecov spoj (kao na prethodnom slajdu). Jedan takav modul je na slici desno.

## Slide 41: TIRISTOR (SCR)
A (Anoda)
K (Katoda)
+
Vak
_
Ia
Tiristor: Simbol
G (Gejt)
Ig
+
vs
_
ig
ia
w
t
vo
i
g
w
t
w
t
v
s
Isključuje se kad struja padne na 0
Uključuje se impulsom na G
Notes: Tiristor se kao prekidač (između A i K) uključuje impulsom koji spolja treba dovesti na G a isključuje sam (kao i dioda) u trenutku kada struja između A i K padne na 0. Kao uključen prekidač ima veoma mali napon pa je zato pogodan za prekidanje vrlo velikih snaga. Spada u najsnažnije energetske prekidače.

## Slide 42
Tiristor kao prekidački element:
  Uključuje se strujnim impulsom na G
    Uslov da bi se uključio: Vak > 0 uz Ia > 0
    Kada se uključi, napon Vak = 0 (Vak = Vf kod realnog)
    Kada se uključi, struja kroz G više nije nužna
  Isključuje se sam (nema kontrole spolja)
    Trenutak kada će se isključiti zavisi od ostatka kola
    Uslov da bi se isključio: Ia opala ispod Iamin – „struja držanja“
    Kada se isključi, struja je Ia = 0 ( 0 kod realnog)
A (Anoda)
K (Katoda)
+
Vak
_
Ia
G (Gejt)
Ig
Tri stanja:
  UKLJUČEN;
  ISKLJUČEN, a inverzno polarisan;
  ISKLJUČEN, a direktno polarisan;
TIRISTOR (SCR)
Kao dioda
Notes: Tiristor se uključuje strujnim impulsom između G i K. Kada se uključi, struja kroz G više nije nužna. Bez obzira na stanje G, tiristor će ostati uključen sve dok struja ne padne ispod strije držanja IH koja je bliska nuli.
Za razliku od diode koja ima dva moguća stanja – uključena i isključena, tiristor ima tri stanja:
uključen;
isključen, a polarisan inverzno (kao dioda);
isključen, a polarisan direktno.

## Slide 43
Glavne statičke karakteristike:
  Iamax ; -VRmax ; VDmax – maks. struja i maks. naponi
  IL – struja prihvatanja, IH – struja držanja
  Ig – struja gejta potrebna za uključenje
TIRISTOR – Osnovne statičke karakteristike
A (Anoda)
K (Katoda)
+
Vak
_
Ia
G (Gejt)
Ig
Ia
-VRmax
VDmax
IL
IH
Vak
Notes: Maksimalni napon u direktnoj polarizaciji VDmax je napon iznad koga se tiristor uključi kada gejt nije povezan. Kod simetričnih tiristora maksimalni naponi i pri direktnoj i pri inverznoj polarizaciji supribližni. Postoje i asimetrični tiristori kod kojih je VRmax manje (po apsolutnoj vrednosti)
Struja prihvatanja IL je minimalna struja da bi se tiristor uključio, odnosno, struja koja mora da postoji kroz tiristor neposredno po uključenju. Ostatak kola mora da obezbedi uslove da tolika struja u kolu postoji.
Struja držanja IH je vrednost struje ispod koje treba da padne Ia da bi se tiristir isključio.

## Slide 44
NEŽELJENO UKLJUČENJE TIRISTORA:
  Ako napo Vak poraste iznad dozvoljenog
    I kratkotrajna smetnja Vak > VDmax može uključiti
    Snaber može smanjiti verovatnoću ove pojave
  Prebrz porast napona pri isključivanju
    Može oštetiti tiristor ako napon poraste pre no srtujni rep prođe
    Snaberi ograničavaju brzinu porasta ovog napona
  Prebrza promena napona dok je isključen uz Vak > 0
    Parazitna kapacitivnost između A i G prenese promenu i izazove struju kroz G što neželjeno uključi tiristor
    Snaberi ograničavaju brzinu promene napona
TIRISTOR – Uzroci neželjenog uključenja
A (Anoda)
K (Katoda)
+
Vak
_
Ia
G (Gejt)
Ig

## Slide 45
Glavne dinamičke karakteristike:
  tON i tOFF – kašnjenje pri uključenju i isključenju
  (dIa/dt)max– maks. brzina porasta struje
  (dVak/dt)max– maks. brzina porasta napona
TIRISTOR – Osnovne dinamičke karakteristike
A (Anoda)
K (Katoda)
+
Vak
_
Ia
G (Gejt)
Ig
Snaber – zaštita od prebrzog porasta napona
Zaštita od prebrzog porasta struje
Notes: Brzina porasta struje dIa/dt prilikom uključenja je ograničena. Podatak o maksimalnoj brzini porasta je dat u katalozima i ne sme se premašiti. Ukoliko struja raste brže od dozvoljenog tiristor može da pregori jer se svi delovi tiristora ne uključuju podjednako brzo. Velika struja na onim delovima koji još nisu potpuno uključeni (napon još nije dovoljno opao) može da izazove topljenje tih delova i pregorevanje tiristora. Da bi se ograničio porast struje nekada je nužno dodati induktivnost na red. Ova induktivnost se naziva i „snaber za uključenje“ turn-on snubber.
Prilikom isljučenja, ograničena je brzina porasta napona dVak/dt. Naime, napon ne sme da poraste previše (tipično 20% probojnog napona) pre no što se tiristor stvarno isključi (inverzna struja oporavka padne blizu 0 – vidi slajd o karakteristikama dioda). U suprotnom tiristor takođe može da strada.
Brzina porasta napona dVak/dt je ograničena i sve vreme dok je tiristor isključen i direktno polarisan, zbog parazitne kapacitivnosti između A i G jer se porast napona može preneti peko te kapacitivnosti i izazvati struju kroz G koje bi neželjeno uključila tiristor.
Brzina porasta napona se ograničava snaberima (snubber). Snaberi su kola prvenstveno sačinjena od kondenzatora, a neretko sadrže i otpornike i diode. Vezuju se između A i K. Koriste se posebne vrste „brzih“ kondenzatora koji su često skupi i glomazni. Na slici je RC snaber i prigušnica za usporavanje brzine porasta struje pri isključenju.

## Slide 46
Specifiacije
12000V/1500A SCR (Tiristor)
GTO
Notes: Brzina porasta struje dIT /dt prilikom uključenja je ograničena (u ovom slučaju na 100 A/s. Ukoliko struja raste brže od dozvoljenog, tiristor može da pregori jer se svi delovi tiristora ne uključuju podjednako brzo. Velika struja na onim delovima koji još nisu potpuno uključeni (napon još nije dovoljno opao) može da izazove topljenje tih delova i pregorevanje tiristora. Da bi se ograničio porast struje nekada je nužno dodati induktivnost na red. Ova induktivnost se naziva i „snaber za uključenje“ turn-on snubber.
Prilikom isljučenja, ograničena je brzina porasta napona dVak/dt. Naime, napon ne sme da poraste previše (tipično 20% probojnog napona) pre no što se tiristor stvarno isključi (inverzna struja oporavka padne blizu 0 – vidi slajd o karakteristikama dioda). U suprotnom tiristor takođe može da strada.
Brzina porasta napona dVak/dt je ograničena i sve vreme dok je SCR isključen i direktno polarisan zbog parazitne kapacitivnosti između A i G jer se porast napona može preneti peko te kapacitivnosti i izazvati struju kroz G koje bi neželjeno uključila GTO.
Brzina porasta napona se ograničava snaberima (snubber). Snaberi su kola sačinjena od kondenzatora, a neretko sadrže i otpornike i diode koja se vezuju između A i K. Koriste se posebne vrste brzih kondenzatora koji su često skupi i glomazni.

## Slide 47
4500V/800A i 4500V/1500A tiristori

## Slide 48
TIRISTOR – Animacija promrne trnutka uključenja
* SLIKA: WEB, Wikipedia
Notes: Slika predstavlja talasni oblik struje upravljanog punotalasnog ispravljača opterećenog čisto omskim opterećenjem. Trenutak uključenja tiristora se menja u odnosu na fazu ulaznog naizmeničnog signala

## Slide 49: MONOFAZNI I TROFAZNI ISPRAVLJAČ upravljani
+
Vo

+
Vo

Talasnost
300 Hz
50Hz
monofazni
50Hz
trofazni
AC-DC
Talasnost
100 Hz
Notes: Upravljani ispravljači za ispravljanje koriste tiristore umesto dioda. Uključivanjem tiristora u pogodnom trenutku može se uticati na vrednost ispravljenog napona.

## Slide 50: GTO TIRISTOR (Gate Turn Off)
-
Vak
+
ia
G
K
A
Može da se isključi i impulsom na G
Potrebna velika energija za isključenje (tip. 20% ia)
Komplikovan hardver za pobudu
Maksimalni naponi do 6.5kV, struje do 6000A
Maks. učestanost oko 1 kHz (manje snage, do 5kHz)
Ograničena brzina porasta struje prilikom uključenja dia/dt
  Ako struja raste brže, GTO može da strada !
  U nekim primenama nužno je usporiti promenu ia dodavanjem L
Pri isključenju, brzina porasta dirktnog napona dVa/dt je ograničena
Notes: GTO - Tiristor koji se može isključiti impulsom na G je unapređena varijanta tiristora. Proces uključenja je sličan kao kod tiristora s tim da se zbog pouzdanosti, zadržava neki nivo struje krpz G sve vreme dok je GTO uključen. Proces isključenja zahteva negativan napon na G. Deo direktne struje (tipično 20% do 30%) se preusmeri groz G čime struja Ia opadne do gašenja tiristora. Da bi se olakšalo isključenje, obično se prave od velikog broja (stotine, pa i hiljade) paralelno povezanih tiristora
U poređenju sa tiristorom, GTO ima dosta veći napon provođenja, zahteva veću struju kroz G za uključenje, ali je značajo brži i kod uključenja i kod isključenja.
GTO je po pravilu simetričan, odnosno, može da izdrži isti napon kada je isključen i polarisan direktno (A na većem potencijalu od K) kao i kada je isključen i polarisam inverzno. Da bi se naglasila simetričnost,ponekad se označava sa S-GTO. Postoje i asimetrični A-GTO koji mogu da izdrže inverznu polarizaciju naponom od reda veličine desetak volti.
Kao i kod tiristora, brzina porasta struje dIa/dt prilikom uključenja je ograničena. Podatak o maksimalnoj brzini porasta je dat u katalozima i ne sme se premašiti. Ukoliko struja raste brže od dozvoljenog GTO može da pregori jer se svi delovi tiristora ne uključuju podjednako brzo. Velika struja na onim delovima koji još nisu potpuno uključeni (napon još nije dovoljno opao) može da izazove topljenje tih delova i pregorevanje tiristora. Da bi se ograničio porast struje nekada je nužno dodati induktivnost na red. Ova induktivnost se naziva i „snaber za uključenje“ turn-on snubber.
Prilikom isljučenja, ograničena je brzina porasta napona dVak/dt. Naime, napon ne sme da poraste previše (tipično 20% probojnog napona) pre no što se tiristor stvarno isključi (inverzna struja oporavka padne blizu 0 – vidi slajd o karakteristikama dioda). U suprotnom GTO takođe može da strada.
Brzina porasta napona dVak /dt je ograničena i sve vreme dok je GTO isključen i direktno polarisan zbog parazitne kapacitivnosti između A i G jer se porast napona može preneti peko te kapacitivnosti i izazvati struju kroz G koje bi neželjeno uključila GTO.
Brzina porasta napona se ograničava snaberima (snubber). Snaberi su kola sačinjena od kondenzatora, a neretko sadrže i otpornike i diode koja se vezuju između A i K. Koriste se posebne vrste brzih kondenzatora koji su često skupi i glomazni.

## Slide 51
4500V/4000A GTO Tiristor
Specifiacije
IGCT
SCR

## Slide 52: IGCT (Insulated Gate Commutated Thyristor)
K (Katoda)
+
Vak
_
Ia
Ig
G (Gejt)
Sastoji se od unapređenog GTO i pobudnog kola
Puno manja energija potrebna za isključenje (pobudno kolo sastavni deo prekidača)
Namenjen sličnim primenama kao GTO
Veoma mali napon u uključenom stanju (2.7v na 4kA)
Tipična radna učestanost do 500 Hz
Spada u najsavremenije prekidače vrlo velike snage
A (Anoda)
6500V/1500A IGCT
Notes: IGCT je po tehnologiji vrlo sličan GTO. Unapređenje obezbeđuje nešto manje gubitke provođenja u odnosu na GTO i značajno veću otpornost na brzinu promene napona Vak. Ova značajno veća otpornost omogućava rad bez snabera, ili sa snaberima sa manjim kapacitivnostima što može značajno da pojeftini i pojednostavi snabersko kolo. Još jedna prednost u odnosu na GTO je nešto manje kašnjenje pri isključenju pa se radne učestanosti kreću do nekoliko kHz, mada se, s obzirom na veličine snaga koje po pravili prekidaju, retko koriste na učestanostima preko 500 Hz. Na većim učestanostima komutacioni gubici postaju preveliki.
IGCT se isporučuje zajedno sa pobudnim kolom. Inače, potrebna struja potrebna za gašenje samog prekidača je i dalje velika, čak značajno veća nego kod GTO, pa je zbog toga i prekidač integrisan sa pobudom i zajedo čine komponentu koja se naziva IGCT. Na slici je slika ABB-ovog IGCT za 6500V i 1500A
IGCT je po pravilu „asimetičan“, odnosno, može da izdrži mnogo veće napone kada je isključen i polarisan direktno (A na većem potencijalu od K) nego kada je isključen i polarisam inverzno. Obično je maksimalni napon isključenog direktno polarisanog tiristora nekoliko hiljada volti dok je maksimalni inverzni napon reda veličine samo petnaestak volti. Moguće je napraviti i simetrični IGCT, ali takvi imaju nešto veći napon kod provođenja. Koriste se i jedni i drugi, zavisno od primene. Ima primena gde se inverzni napon nikada ne pojavljuje, pa je tu asimetrični IGCT komponenta izbora. Asimetrični se prodaju i zajedno sa diodom (koja blokira inverzni napon) na red

## Slide 53
6000V/6000A IGCT
Specifiacije
GTO
IGBT

## Slide 54: ČETVOROSLOJNA (Shockley) DIODA
A (anoda)
K
Ia
Vak
Dva izvoda, PNPN spoj, kao tiristor kome gejt visi
Inverzno polatisana, ponaša se kao dioda
Direktno polarisana, ne provodi do nekog napona, onda naglo provede i ostaje uključena dok struja ne padne ispod IH
DIJAK
Dve četvoroslojne diode vezane anti-paralelno
U oba smera, ne provodi do nekog napona, onda naglo provede (uključi se) i ostaje uključen dok struja ne padne ispod IH
Prave se za različite napone, od 5V pa do nekoliko stotina. Standarni, najkorišćeniji, za 32V.

## Slide 55: TRIJAK
Kao dva anti-paralelno vezana tiristora
U oba smera se uključuje strujnim impulsom na G i ostaje uključen dok struja ne padne ispod IH
Može se uključiti impulsom oba polariteta za oba polariteta UTR. Potrebne struje za uključenje se mogu razlikovati za svaku od ove četiri kombinacije
DIMER
Kondenzator C i otpornik R menjaju fazu ulaznog napona.
Kada VC dostigne 32V (okidni napon dijaka) trijak provede.
Notes: Trijak se ponaša približno kao dva tiristora vezana da provode u suprotnim smerovima. Zato se trijak ponekad naziva “tiristorom za naizmeničnu struju” jer u svakoj poluperiodi može da provodi jedan od ova dva tiristora, a svaki se isključuje kad struja padne na nulu.
Trijak koji se uključuje blizu početka svake poluperiode se može koristili kao kontrolisani prekidač za naizmeničnu struju. Ovakvi prekidači se naziju i “elektronski rele” - rele bez mehaničkih komponenti ili “solid-state relay ”. Često je kod ovih prekidača kontrolno kolo koje generiše impulse za G trijaka optički odvojeno i sinhronisano sa početkom poluperiode tako da se potrošač uključuje uvek u nuli napona. Ova sinhronizacija može značajno da poveća vek sijalica sa užarenim vlaknom kao i da smanji radio-smetnje generisane uključenjem i prekidanjem velikih potrošača. Obično je, kao i kod klasičnih relea, kontrolni signal jednosmerni napon, koji se dovodi na ulaz opto-izolatora čiji izlaz povezuje G i A2 preko otpornika za ograničenje struje. Tako je ostvarena i sinhronizacija i galvansko odvajanje energetskog i upravljačkog dela.
Na slici dole je primena trijaka za najjednostavniju promenu efektivnog napona na potrošaču (LOAD). Koristi se za jednostavnu regulaciju intenziteta osvetljenja sa sijalicama sa užarenim vlaknom ali i za regulaciju brzine obrtanja kod aparata sa univerzalnim motorima, kao što su ručne bušilice, usisivači i slično.
Kondenzator C i otpornik R menjaju fazu ulaznog napona. Kada VC dostigne 32V (okidni napon dijaka) trijak provede. Trenutak kada će trijak provesti u odnosu na početak periode ulaznog signala, zavisi od faze napona VC, odnosno od R i C. Trijak će se u svakoj poluperiodi isključiti na kraju poluperiode tako da koji deo poluperiode će trijak voditi zavisi direktno od R i C. Promenom R može se obezbediti da trijak vodi skoro celu poluperiodu (ako VC dostigne 32V na samom početku poluperiode), pa sve do toga da se uključenje trijaka desi neposredno pred isključenje (vidi slajd 47). Na taj način efektivni napon na opterećenju se menja od skoro 100% do skoro 0%.

## Slide 56: BIPOLARNI Tranzistor (BJT) – Bipolar Junction Transistor
D (drain)
S (source)
G (gate)
+
VDS
-
ID
Tranzistor tipa MOSFET
+
VCE
_
IC
IB
C (kolektor)
B (baza)
E (emiter)
Potrebna velika bazna struja IB (tipično 10% IC) da bi ušao u zasićenje (kada radi kao uključen prekidač)
Malo se koriste poslednjih godina pa su naponi za koje su razvijeni do 1500V i struje do 600A
Dobre karakteristike u uključenom stanju (mali napon VCE tipično 2-3V)
Učestanosti reda veličine 5 KHz
Pri VGS > +VT, provodi (mali otpor između D i S)
Potrebna veoma mala energija za uključenje
Jednostavan hardver za pobudu
Napon do 1500 V, struje do 500A
Mogu da rade i sa učestanostima preko 200 kHz
Tipična primena, niskonaponski pogoni i invertori na visokim učestanostima
Notes: Tranzistor na slici je NPN tipa. Pored ovoga, postoje i tranzistori PNP tipa. Simbol PNP tranzistora ima strelicu u suprotnom smeru u emiteru (od E ka bazi). U energetici se mnogo više koriste NPN tranzistori zbog toga što je PNP prekidački tranzistor nešto sporiji u odnosu na NPN prekidački tranzistor namenjen istoj struji. Ovo je posledica toga što PNP tranzistor koristi šupljine kao većinske nosioce naelektrisanja umesto elektrona koje koristi NPN. Šupljine imaju slabiju pokretljivost od elektrona pa je i brzina promene stanja veća kod NPN nego kod PNP tranzistora sličnih statičkih karakteristika.
Opis principa rada u ovoj prezentaciji odnosi se na NPN tip. Kod ovog tipa dioda između B i E vodi od B ka E, a struja kroz prekidač teče od C ka E. Za razliku od ovoga, kod PNP tranzistora, dioda između B i E vodi od E ka B i struja kroz prekidač teče od E ka C.
Idealni bipolarni tranzistor radi kao prekidač u zavisnosti od struje baze. Kada je bazna struja IB veća od granične, prekidač izneđu C i E je uključen (VCE je nula), i kroz njega teče struja IC . Granična struja da bi se “prekidač uključio” zavisi od struje IC i pojačanja tranzistora . Tranzistor će se uključiti kada je IB > IC /. Tipične vrednosti pojačanja  za energetske tranzistora je reda veličine 10. Ako je struja IB manja od IC /, tranzistor radi u linearnom režimu koji se ne koristi kada je tranzistor u ulozi prekidača, nepoželjan je u energetskoj elektronici i vrlo je nepovoljen sa gledišta zagrevanja tranzistora. Kada je IB nula, ili kada je napon od baze do emitera negativan, prekidač izneđu C i E je isključen (IC je nula). Napon VCE realnog tranzistora, kada je uključen, nije nula, kako bi bilo u idealnom, već iznosi tipično između 2V i 3V i ne zavisi mnogo od IC . To što VCE uključenog tranzistora nije nula je jedan od osnovnih razloga zagrevanja tranzistora u stanju provođenja.
Bipolarni tranzistori se poslednjih godina veoma malo koriste, praktično su ih potpuno potisnuli tranzistori tipa IGBT, pa je i njihov razvoj prekinut pre desetak godina. Zbog toga je danas teško pronaći modele za napone preko 1500V i struje preko 600A .
MOSFET radi kao prekidač pod kontrolom napona VGS . Da bi tranzistor bio uključen nije potrebna nikakva struja. Gejt G je potpuno izolovan i kroz G priključak ne protiče struja. Prema tome, za razliku od bipolarnih, MOSFET se može držati uključenim bez ulaganja ikakve snage. Za sam trenutak uključenja i isključenja je ipak potrebna izvesna struja koja bi napunila, odnosno izpraznila parazitnu kapacitivnost između G i S. Čim se ta kapacitivnost napuni, tranzistor se može držati uključanim bez ikakve struje (sa nultom snagom, samo održavanjem napona na G). Kada je napon na gejtu VGS veći od graničnog VT (tipično 5V do 15V), prekidač izneđu D i S je uključen (VDS je nula za idealni MOSFET). Realni MOSFET se u uključenom stanju ponaša kao vrlo mala otpornost između D i S (reda nekoliko m do nekoliko stotina m) tako da VDS direktno zavisi od struje koja protiče kroz MOSFET u uključenom stanju.
MOSFET se ponaša kao isključen prekidač između D i S kada je napon na G nula (VGS = 0). Često se koristi negativan napon na G prilikom isključenja da bi se parazitna kapacitivnost između G i S brže ispraznila jer se MOSFET ne može isključiti dok ta parazitna kapacitivnost održava napon na G. Napon VGS između nule i graničnog VT , dovodi MOSFET u linearni režim koji se ne koristi u energetskoj elektronici, štetan je, i hardver se projektuje tako da se kroz linearni režim prođe za maksimalno kratko vreme.
Tipična primena MOSFET je u primenama gde je potrebna vrlo visoka učestanost, tipično preko 20kHz. Brzina prekidanja MOSFET može da bude i preko 1MHz. Druga oblast primene su niskonaponski pogoni. Za pogon koji se napaja, recimo sa 12V, pad napona od 3V na uključenom bipolarnom tranzistoru je preveliki gubitak. MOSFET nema konstantan pad napona kad je tranzistor uključen već taj pad napona zavisi od struje ID jer se uključeni MOSFET ponaša kao mali otpornik, a ne kao konstantan pad napona nezavisno od struje.
Simbol na slici, kao i objašnjenje u tekstu, se odnosi na MOSFET sa N kanalom. Proizvode se i P-kanalni MOSFET-ovi ali se neuporedivo manje koriste u energetici iako bi u nekim primenama bili zgodniji za upotrebu. Razlog manjeg korišćenja je što, generalno, P-kanalni MOSFET-ovi imaju veću otpornost RDSon kao i veće kašnjenje (i pri uključenju i pri isključenju) u odnosu na odgovarajuće N-kanalne. Ovo je ponovo posledica sporije pokretljivosti šupljina kao većinskih nosioca kod P-kanalnog MOSFET-a u odnosu na elektrone kod n-kanalnog.

## Slide 57
BIPOLARNI tranzistor kao prekidački element:
  Uključuje se stalnom strujom IB od B ka E
    B-E spoj se ponaša kao dioda
    Minimalna IB zavisi od struje IC koju treba prekidati i iznosi IB > IC /
    Kada se uključi, ponaša se približno kao naponski izvor napona VCEsat koji iznosi 2-3V
    Napona VCE i ne zavisi previše od struje (osim za jako male struje kada je nešto manji)
  Isključuje se kada je IB = 0 (VBE  0 )
    Isključen se ponaša vrlo približno idealnom prekidaču. Struja od C ka E se po pravilu može zanemariti.
  Bazne struje između 0 i IC / uvode tranzistor u linearni režim i nepoželjne su kada ovaj radi kao prekidač !
IB
IC
B
E
C
IB >IC /
IC
B
E
C
VCEsat
+
E
IB = 0
IC = 0
B
E
C
E
UKLJUČEN
ISKLJUČEN
Notes: Uključeni bipolarni tranzistor se ponaša približno kao izvor konstantnog malog napona VCEsat koji obično iznosi 2-3V i vrlo malo zavisi od struje koja teče kroz tranzistor (tek je nešto manji pri sasvim malim strujama). Napon zasićenja VCEsat se ne sme zanemariti jer čini osnovu gubitaka provođenja. Snaga gubitaka je IC VCEsat .
S obzirom da je napon zasićenja 2-3V čak i pri malim strujama, trantistori sa bipolarnim izlazom (bipolarni i IGBT) nisu pogodni u niskonaponskim primenama. Na primer, ako je napon napajanja 12V, gubitak napona od 3V na uključenom prekidaču (čak 25% napona napajanja) postaje teško prihvatljiv.

## Slide 58: MOSFET kao prekidački element
  Uključuje se stalnim naponom VGS > VT
    G-S spoj se ponaša kao otvorena veza (tačnije, kao mala parazitna kapacitivnost)
    Minimalni VGS da bi se uključio zavisi od tranzistora do tranzistora i označava se sa VT
    VT može biti od nekoliko volti do petnaestak volti
    Kada se uključi, ponaša se kao otpornost male vrednosti - RDSon
  Isključuje se kada je VGS  0
    Isključen se ponaša vrlo približno idealnom prekidaču. Struja od D ka S se po pravilu može zanemariti.
  Naponi gejta 0 < VGS < VT uvode tranzistor u linearni režim i nepoželjni su kada ovaj radi kao prekidač !
VGS
ID
G
S
D
VGS  0
ID = 0
G
S
D
S
UKLJUČEN
ISKLJUČEN
+
ID
G
S
D
RDSon
S
VGS > VT
Notes: Uključeni MOSFET se ponaša približno kao mala otpornost RDSon u rasponu od nekoliko desetina milioma do nekoliko oma. Napon na krajevima uključenog tranzistora direktno zavisi od struje koja teče kroz tranzistor (VDS =IC RDSon). Snaga gubitaka je u ovom slučaju IC VDS .
S obzirom da je napon na krajevima uključenog tranzistora direktno zavisi od struje, on za manje struje može biti znatno manji od 2-3V (koliko iznosi u slučaju IGBT i bipolarnog tranzistora) to je MOSFET znatno pogodniji u niskonaponskim primenama. Drugi razlog što se MOSFET primenjuje u niskonaponskim primenama je što se tranzistori tipa MOSFET i inače ne prave za napone preko 1500V (veoma su retki sa probojnim naponima preko nekih 600V za struje preko desetak ampera). Ovi komentari se odnose na MOSFET na bazi silicijuma. Novija tehnologija poluprovodnika na bazi silicijum-karbida (SiC) kao poluprovodnika omogućava korišćenje energetskih MOSFET komponenti i za napone preko 3000V

## Slide 59: IGBT (Insulated Gate Bipolar Tranzistor)
G
C
E
+
VCE
-
IC
Kombinacija MOSFET-a i bipolarnog travzistora
Kombinuje dobre osobine pobude MOSFET-a i izlaznog dela bipolatnog tranzistora
Potrebna mala energija za uključenje
Jednostavan hardver za pobudu
Napon do 4700 V (6500 za HVIGBT), struje do 3600A
Tipične radne učestanosti do 20 kHz
3300V/1200A IGBT moduli
1700V/1200A
Unutrašnjost 1200V/600A Powerex IGBT modula
* SLIKE: WEB, Wikipedia
Notes: Najviše korišćena energetska komponenta (IGBT) radi kao prekidač između C i E koji je realizovan kao bipolarni tranzistor, dok je kontrola prekidača realizovana pomoću napona na izolovanom gejtu G, kao kod MOSFET-a. Napon na G iznad graničnog (VT) uključuje prekidač koji se, u uključenom stanju, ponaša kao bipolarni tranzistor: ostaje mali VCE koji ne zavisi mnogo od struje IC . To što napon VCE nije nula u stanju provođenja predstavlja osnovni izvor gubitaka kada je prekidač uključen. Energija koju proizvede snaga IC VCE zagreva IGBT i mora se odvesti pomoću hladnjaka da temperatura komponente ne bi rasla.
Drugi izvor gubitaka predtavljaju komutacioni gubici (gubici u trenucima promene stanja). Naime, prilikom isključivanja i uključivanja, tranzistor prolazi kroz kratkotrajni linearni režim. Dok je za idealni tranzistor u prekidačkom režimu ili napon VCE jednak nuli ili je struja IC jednaka nuli (pa je njihov proizvod nula), dotle u linearnom režimu, koji mora da postoji u trenucima promene između dva stanja u prekidačkom režimu, i struja IC , i napon VCE imaju značajne vrednosti. Glavni razlog neželjenog boravka tranzistora u linearnom režimu je parazitna kapacitivnist između G i E koja ne može trenutno da se isprazni niti napuni, a napon na toj parazitnoj kapacitivnosti je, u stvari, napon na gejtu koji kontroliše uključenje i isključenje tranzistora. Zato se snažni IGBT uključuju pomoću sklopova koji se nazivaju drajverima koji služe da sa što je moguće većom strujom napune ili isprazne parazitnu kapacitivnost između G i E kako bi napon na G što pre dostigao VT (kod uključenja) ili pao na nulu (prilikom isključenja). Kada se jednom parazitna kapacitivnost napuni, nije potrebna nikakva struja da bi tranzistor ostao uključen (dovoljno je samo da se VGE održi iznad VT .
IGBT se pakuju u module sa dva tranzistora kao jedna grana PWM, sa 4 tranzistora kao H-most ili sa 6 tranzistora kao tri grane PWM za generisanje trofaznog sistema. Postoje i moduli sa 7 tranzistora gde je sedmi tranzistor namenjen prenaponskoj zaštiti (opisano kasnije na slajdovima). Zajedno sa tranzistorima u modulu se obavezno nalaze i brze prekidačke diode koje se nazivaju zamajnim diodama (freewheeling diodes), po jedna uz svaki tranzistor, povezana paralelno C-E spoju tranzistora, u smeru od emitera ka kolektoru (anoda za emiter E, katoda za kolektor C). Uloga zamajnih dioda je opisana uz slajdove o čoperu i invertoru. Danas čak i moduli sa samo jednim IGBT se pakuju zajedno sa zamajnom diodom.
Naki moduli u sebi sadrže i drajvere i optičku izolaciju kontrolnih signala teko da se kontrolni signali mogu dovesti na modul direktno iz mikrokontrolera bez ikakvog hardvera između. Takvi moduli, po pravilu sadrže i neophodne izolovane ispravljače za napajanje drajvera gornjih tranzistora kao i neki vid preko-strujne i termičke zaštite. Micubiši (Mitsubishi) i Pauereks (Powerex) nazivaju takve svoje module IPM (Intelegent Power Module), Semikron ih naziva SKiiP (SemiKron Intellegent Integrated Power)...

## Slide 60
IGBT kao IDEALNI prekidač
Kada je prekidač isključen (uslov: VGE< VT)
Struja IC = 0
Napon VCE zavisi od ostatka kola
Disipacija na prekidaču VCE IC = 0
G
C
E
+
VCE
-
IC
G
C
E
+
VCE
-
IC
Kada je prekidač uključen (uslov: VGE> VT)
Struja IC zavisi od ostatka kola
Napon VCE = 0
Disipacija na prekidaču VCE IC = 0
Notes: Idealni prekidač se ponaša kao kratak spoj kad je uključen, a kao otvorena veza kada je isključen. Treba naglasiti da uključen tranzistor može da vodi struju samo od C ka E, ali ne i obrnuto. Po tome se razlikuje od uključenog mehaničkog prekidača. Da bi se omogućio protok struje u drugom smeru paralelno prekidaču se često vezuje dioda (anoda za E). Tako formiran prekidač ima mogućnost kontrole protoka struje od C ke E dok u je za suprotni smer prekidač stalno uključen.
Sa gledišta kontrolnog signala dovedenog na G, IGBT se ponaša skoro kao idealan prekidač. Da bi se prekidač držao otvorenim poreban ja samo napon na G. Struja prema G ulazu praktično teče samo u trenucima uključivanja i isključivanja prekidača. Tada je potrebno napuniti, odnosno isprazniti parazitnu kapacitivnost između G i E.
Ta parazitna kapacitivnost je ujedno i jedan od bitnih uzroka kašnjenja uključenja i isključenja prekidača jer je napon na G ustvari napon na tom parazitnom kondenzatoru, a njemu je potrebno vreme da se napuni ili isprazni (napon na kondenzatoru je proizvod kapacitivnosti i količine naelektrisanja, a količina naelektrisanja je integral struje u vremenu – ili proizvod struje i vremena, ako je struja konstantna).
Brže punjenje, i naročito pražnjenje, te parazitne kapacitivnosti je razlog zašto postoje “drajveri” ili “upaljači” – elektronski sklopovi koji treba da obezbede da se kondenzator isprazni (ili napuni) za najkraće moguće vreme. Drajveri mogu da koriste i negativni napon da bi ubrzali pražnjenje.

## Slide 61
REALNI IGBT kao prekidač
Kada je prekidač stalno isključen gubici se mogu zanemarit.
Kada je prekidač stalno uključen, VCE nije 0 pa postoje gubici provođenja Pdis = VCE IC  0
  Ova snaga zagreva prekidač sve vreme dok provodi !
IC
VCE
Pdis
UKLJUČEN
VCE
Pdis = VCE* IC
GUBICI PROVODJENJA
KOMUTACIONI GUBICI
Pored ovih, postoje i komutacioni gubici.
U trenutku promene stanja, promena VCE i IC nije trenutna.
  Komutacioni gubici se javljaju pri svakoj promeni stanja
ISKLJUČEN
VCE
IC
Notes: Gubici su opisani uz slajd o IGBT.
Gubici u stanju provođenja generišu snagu koja zagreva prekidač sve vreme dok je prekidač uključen. Snaga koja se disipira se mora odvesti sa prekidača da se temperatura prekidača ne bi povećavala. Energija koju proizvode ovi gubici (ono što zagreva tranzistor) je proizvod Pdis i vremena koliko je prekidač uključen, tačnije površina ispod krive, odnosno, integral Pdis  dt.
Komutacioni gubici se javljaju samo u trenucima svake promene stanja prekidača jer je u tim trenucima tranzistor u linearnom režimu. Postoji i IC i VCE koji su različiti od nule. Trenuci promene stanja su označeni isprekidanom linijom.
S obzirom da se pri svakoj komutaciji pojavljuju gubici, što su komutacije češće, to je zagrevanje veće. Zbog toga su komutacioni gubici srazmerni učestanosti prekidanja. To je jedan od faktora koji ograničava učestanost PWM sa gornje strane. Tako se za velike snage pogona (nekoliko stotina kW) retko ide na učestanosti PWM preko nekoliko kHz.

## Slide 62
3300V/1200A IGBT
Specifiacije
IGCT
VCEsat
Notes: Primer specifikacije osnovnih parametara jednog komercijalno raspoloživog IGBT:
VCE predstavlja maksimalni napon između C i E koji tranzistor može da izdrži kada radi kao isključen prekidač. Napon jednosmernog međukola, po pravilu, mora biti bar za tridesetak do četrdeset posto manji od ovog napona. Na primer, bilo bi rizično ovu komponentu (VCE = 3300V) upotrebiti u pogonima sa naponom međukola većim od nekih 2000V. Ova razlika je nužna zbog prenapona koji se javljaju na tranzistorima u trenucima promene stanja, naročito kod isključenja. Na te prenapone prvenstveno utiče parazitna induktivnost vodova, ali i brzina zamajnih dioda kao i kvalitet kondenzatora u jednosmernom međukolu. Da bi se ublažili prenaponi često se između E i C postavljaju sklopovi koji se nazivaju snaberima (snubber) koji se sastoje od kondenzatora posebne vrste ili od kombinacije kondenzatora i otpornika , a mogu sadržati i diode. Snaberi su skupe i glomazne komponente i projektanti IGBT modula pokušavaju da naprave takav modul kod koga snaber ne bi bio neophodan. Današnje komponente se uglavnom reklamiraju kao takve. Nazivaju ih snubberless modulima. Izlazni stepeni koji ne koriste snabere moraju imati izuzetno pažljivo projektovano jednosmerno međukolo. Veze moraju biti kratke (naročito veza od kondenzatora u međukolu do C i E priključka modula), sa vodovima minimalne parazitne induktivnosti. Često se koriste “sendvič” vodovi gde se pozitivan i negativan pol vode pljosnatim pravougaonim sabirnicama koje su celom širinom jedna iznad druge, kao sendvič, sa izolatorom između.
IC i ICM su maksimalna dozvoljena trajna struja kolektora i maksimalna kratkotrajna struja (srtujni špic) koji se sme ponavljati. Specifikacije definišu detaljno koliko često se stuja veća od IC sme ponavljati i koliko sme da traje.
Napon zasićenja je napon VCE kada tranzistor vodi. Za konkretan modul, VCEsat iznosi 4,3V pri struji od 1200A. U specifikaciji je greškom napisano ICEsat umesto VCEsat .
Od dinamičkih karakteristika najznačajnije su:
tdon i tdoff predstavljaju kašnjenje prekidača prilikom uključivanja i isključivanja. Na primer, tdoff je vreme od trenutka kada napon na G padne na nulu do trenutka kada se tranzistor isključi (dok struja IC padne na samo nekoliko procenata od one koja je tekla dok je tranzistor bio uključen). Treba obratiti pažnju da je, nažalost, tdoff duže od tdon što je uobičajeno za većinu komponenti.
tr i tf su vreme porasta napona VCE prilikom isključenja, i vreme pada napona VCE prilikom uključenja tranzistora, respektivno. Obično se kao granice uzimaju rast sa 10% na 90% napona i obrnuto. Ove karakteristike u specifikaciji se odnose na tačno određeno opterećenje i mogu puno varirati u zavisnosti od opterećenja.

## Slide 63: IGBT- prekidačke karakteristike
UKLJUČENJE
ISLJUČENJE
Notes: Na slici su oblici napona na tranzistoru (VCE) i struja kroz tranzistor (IC) pri uključivanju (levo) i isključivanju (desno) tranzistora tipa IGBT.
U ovom slučaju, a na slici su snimci sa osciloskopa jednog realnog pogona, prenapon prilikom isključenja dostiže vrednost preko 950V dok je nominalni napon 600V. Veličina prenapona uglavnom zavisi od parazitnih induktivnosti i brzine promene struje. Na parazitne induktivnosti jako utiče oblik i dužina vodova od kondenzatora u jednosmernom međukolu do priključaka IGBT, ali i karakteristike ovog kondenzatora (ekvivalentna serijska otpornost i induktivnost). Da bi se prenapon, koji je svakako neželjen, smanjio, puno se vodi računa o mehaničkom projektovanju vodova. Postoje rešenja sa “sendvič” provodnicima kod kojih su pozitivni i negativni vod široke bakarne šine jednake širine postavljene jedna iznad druge sa izolatorom između. Ovo rešenje zbog male parazitne induktivnosti i raspodeljene kapacitivnosti između vodova, obezbeđuje znatno manje prenapone u odnosu na klasičnu vezu žičanim provodnicima.
Da bi se prenapon smanjio koriste se posebni sklopovi poznati pod nazivom snaberi (snubber) koji se vezuju direktno na priključke tranzistora. Veza mora biti što kraća i imati minimalno moguću parazitnu induktivnost. Snaber može biti kondenzator posebnih karakteristika (pre svega male ekvivalentne seriske otpornosti i induktivnosti) ili kombinacija kondenzatora i otpornika. U nekim slučajevima se koriste i mreže kondenzatora, otpornika i dioda.
Snaberi su skupe i često glomazne komponente. Zbog toga neki proizvođači reklamiraju svoje IGBT module kao komponente kojima nisu potrebni snaberi (snubberless module) zbog posebno pažljivo projektovanih veza unutar modula. Ove podatke treba primihvatiti sa rezervom jer presudan uticaj ne prenapon ima rešenje spoljašnjih vodova i svakako treba računati sa nekim prenaponom. Na primer, za tranzisor čije je isključivanje prikazano na slici bilo bi neophodno da može da izdrži napon 1000V, iako je nominalni napon 600V.

## Slide 64: IGBT- isključenje, snaber
Notes: Prenapon bez snabera (V1) i sa snaberom (V3) i jedno rešenje snabera specijalno projektovanog za module koji se priključuje direktno na vodove napajanja modula.

## Slide 65
http://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-application-note-an-7006-igbt-peak-voltage-measurement-and-snubber-capacitor-specification-en-2008-03-17-rev00
Notes: Izrazi za prenapone i ekvivalentna šema sa parazitnim induktivnostima.

## Slide 66: IGBT- sendvič uvodnici
A. Wintrich et all - http://www.powerguru.org/electrical-and-thermal-optimization-of-an-automotive-power-module-family/
Notes: Slika jednog “sendvič uvodnika“ unutar IGBT.
Pozitivan i negativan pol napajanja se vode pomoću dve široke bakarne trake pos tavljene jedna iznad druge, sa izolatorom između. Ovakva mehanika obrzbeđuje minimalnu parazitnu induktivnost vodova i maksimalnu, raspodeljenu kapacitivnost između vodova. Sendvič provodnici mogu značajno da smanje pojavu prenapona u trenucima komutacije kao i da smanje neophodnu kapacitivnost snabera

## Slide 67: IGBT- sendvič uvodnici
https://www.auxel.com/en/standard
Notes: Komfeksijski napravljeni sendvič uvodnici proizvođača Amphenol Auxel

## Slide 68
MERSEN – Laminated Bus Bar Solutions
35x
77x
82x
128x
Oko 90cm, 6mm2
Oko 90cm, 10mm2
Notes: Poređenje žičanog AWG-10 (oko 5mm2) i “sendvič” uvodnika širine oko 3 cm i debljine bakra oko 0.25 mm, oba dužine oko 90cm. Parazitna induktivnost na 1 MHz žičanog je skoro 80 puta veća, a kapacitivnost preko 100 puta manja.

## Slide 69: Impulsno-širinska modulacija - PWM

## Slide 70: Impulsno-širinska modulacija - PWM
SLIKA: “Fundamentals of Power Elektronics”, R. Ericson, D. Maksimović.
Kontinualna promena napona V
PWM
Ploss ≈ 0
1
2

TPWM
Položaj prekidača
t
vs(t)
Vg
RS = 5Ω
Notes: Ako je potrošaču R potreban napon 50V, a izvor kojim raspolažemo je 100V, napon se može smanjiti dodavanjem rednog otpornika RS između izvora i potrošača. Da bi se napon na potrošaču mogao menjati, redni otpornik bi trebalo da bude promenljiv (kao na slici). Promenom otpornosti rednog otpornika može se kontinualno menjati napon na potrošaču. Na primer, da bi napon na potrošaču bio 50V, otpornost rednog otpornika treba da bude 5Ω. Promenimo li otpornost na 15Ω, napon na potrošaču će pasti na 25V. Ovakav pristup prate veliki gubici. U primeru, kada je na potrošaču 50V, snaga koju razvija potrošač je 500W, a isto toliko, 500W se gubi (pretvara u toplotu) na rednom otporniku.
Gubici ostaju i ako se umesto rednog otpornika iskoristi redni tranzistor, kao na srednjoj slici. Prednost ovakvog rešenja kontinualne regulacije napona na potrošaču je što je u ovom slučaju moguća automatska regulacija i održavanje napona na potrošaču merenjem tog napona i poređenjem sa željenim Vref . Pored neefikasnosti, gubici uzrokuju i grejanje tranzistora (ili otpornika) pa se prigodnim hladnjakom moraju odvesti u okolinu kako se temperatura tranzistora ne bi stalno povećavala. Hladnjak je po previlu glomazan, zauzima dosta mesta, a često je i skuplji od tranzistora.
Rešenje problema gubitaka i grejanja je moguće primenom impulsno-širinske modulacije (PWM - pulse width modulation) kao na donjoj slici. Umasto stalnog napona, potrošaču se napon izvora uključuje i isključuje tako da srednja vradnost napona na potrošaču ima ženjenu vrednost. Perioda uključivanja i isključivanja je na slici označena sa TPWM, a deo periode u kome je napon uključen sa . Uobičajeno je da se TPWM održava konstantnim, a da se promenom  menja srednja vrednost napona na potrošaču. U primeru na slici,  je oko 30% u odnosu na periodu, pa bi srednja vrednost napona na potrošaču bila oko 30V. Međutim, pored željene strednje vrednosti, spektar napona na potrošaču sadrži i komponente viših učestanosti. Ukoliko je potrošač induktivne prirode on će sam filtrirati te komponente viših učestanosti, tačnije, spektar srtuje kroz porošač će imati umanjene komponente viših učestanosti. Što je perioda TPWM manja, filtriranje je bolje. Periodu treba odabrati tako da nivo komponenata viših učestanosti, koji se manifestuje kao neželjeno talasanje struje oko srednje vrednosti, bude prihvatljiv.
Ukoliko je potrošač čisto otporne prirode (kao na slici) potrebno je pre potrošača dodati filter koji bi umanjio sadržaj komponenata viših učestanosti u sepektru struje kroz potrošač. Na slajdu je prikazan LC filter (zbog animacije, slajd treba pogledati u slide-show režimu).

## Slide 71: Impulsno-širinska modulacija - PWM
  Jedna grana PWM-a:
  T1 i T2 rade u protivfazi, kada je jedan uključen, drugi je isključen
  T1 uključen: Va = Vdc
  T2 uključen: Va = 0
T1
T2
D1
+
Va
-
D2
ia
+
Vdc

=
Uključen T1, isključen T2
Uključen T2, isključen T1

TPWM
Vdc
Va
ia
0
Struja koja bi tekla kada bi
Va bilo kontinualno Va
Talasnost
Notes: Impulsno-širinska modulacija (PWM) predstavlja mogućnost dobijanja promenljive srednje vrednosti napona smo pomoću prekidačkih elemenata. Srednja vrednost napona Va se može menjati jednostavno promenom  . Uobičajeno je da TPWM bude fiksno, a da vrednost  zadaje računar i time utiče na srednju vrednost napona.
Pomoću impulsno-širinske modulacije se mogu dobiti i promenljivi oblici napona. Uslov je da je TPWM puno kraće u odnosu na brzinu promene napona koji se generiše (tačnije, puno kraće u odnosu na periodu promene napona).
Osnovna konfiguracija jedne grane PWM: Tranzistor T1 (gornji tranzistor, u žargonu) se uključuje samo kad je T2 (donji tranzistor) isključen, i obrnuto.
Srednja vrednost napona Va u primeru na slici je oko 20% Vdc . Ako bi se toliki napon doveo motoru iz kontinualnog izvora, struja ia koja bi tekla kroz motor imala bi konstantnu vrednost predstavljenu crvenom isprekidanom linijom. Struja koja se dobija iz impulsno-širinskog modulatora ima talasni oblik predstavljen punom crvenom linijom. Ona varira oko vrednosti koja bi se dobila iz kontinuslnog izvora.
Amplituda varijacije struje se naziva talasnost (ripple). Ova pojava je štetna i trebalo bi je svesti na najmanju moguću meru. Talasnost zavisi od učestanosti PWM-a (fPWM = 1/TPWM ) i od karakteristika motora (prvenstveno od ekvivalentne induktivnost i otpornosti koje PWM modulator „vidi“ prema motoru). Za isti motor, povećavanjem fPWM smanjuje se talasnost.
D1 i D2 su neophodne prekidačke komponente za rad PWM-a. Nazivaju se zamajnim diodama (freewheeling dieodes) i služe da preuzmu provođenje struje posle isključivanja tranzistora. Naime, struja kroz motor, zbog induktivne prirode motora, se ne može trenutno promeniti. Kada se prekudači isključe, struja kroz motor nastavlja da teče, ako nema gde, jevljaju se veliki prenaponi. Zbog toga ove diode moraju biti brze prekidačke komponete (fast recovery diodes) koje će se, kada treba, uključiti za što kraće vreme. Kašnjenje uključenja diode (po isključenju prekidača) sprečava na trenutak protok struje i izaziva drastičan skok napona. Veličina prenapona koji se javljaju pri svakoj promeni stanja prekidača prvenstveno zavise od karakteristika dioda i od parazitne induktivnosti vodova od kondenzatora do prekidača
D1 se uključuje kada je motor u generatorskom režimu (smer struje ia suprotan od smera označenog na slici). U tom režimu motor preko D1 vraća energiju u izvor. Struja ia se (u tom smeru) može regulisati uključivanjem T2 koji, kada je uključen, “odliva” deo te struje zatvarajući motor u kratak spoj.
D2 se uključuje da preuzme pozitivnu struju ia (u smeru kao na slici) po isključenju T1. U ovom smeru, struja ia se reguliše uključenjem i isključenjem T1.
D1 i D2 su kritične komponente i njihove karakteristike (najpre brzina uključivanja i isključivanja) se moraju pažljivo birati u zavisnosti od primene i brzine rada prekidačkih tranzistora. Ovde se ne mogu upotrebiti klasične diode namenjene ispravljačima

## Slide 72: Simetrično napajanje polumosta
  Asimetrično napajanje:
  Maksimalni srednji napon Va iznosi Vdc
  Minimalni srednji napon Va iznosi 0
T1
T2
D1
+
Va
-
D2
ia
+
Vdc

T1
T2
D1
+
Va
D2
ia
+
Vdc

C
C
0
0
C
  Simetrično napajanje:
  Maksimalni srednji napon Va iznosi +Vdc /2
  Minimalni srednji napon Va iznosi −Vdc /2
  Oba u odnosu na tačku označenu sa 0
Notes: Ponekad, neke primene zahtevaju da se potrošač napaja simtrično, i pozitivnim i negativnim naponom u odnosu na neku srednju (nultu) tačku. U takvim slučajevima, srednja tačka (označena nulom na slajdu) se može dobiti kapacitivnim razdelnikom. Iako su u praksi zaista retki slučajevi gde je simetrično napajanje stvarno neophodno, u teoriji se često pretpostavlja da se polumost napaja sa dva izvora, jedan +Vdc /2 i drugi –Vdc /2, a da je potrošač vezan prema masi-srednjem potencijalu (tački gde su spojeni izvori, koja je u rešenju na slajdu označena nulom). Ovakvom napajanju polumosta (sa dva izvora istog napona, jedan pozitivan, drugi negativan) odgovara upravo opisano simetrično napajanje jednim izvorom i kapacitivnim razdelnikom pomoću koga se dobija nulta tačka na potencijalu sredine napona izvora.

## Slide 73: Kola za uključenje i isključenje (drajveri)
  MOSFET i IGBT bi mogli da se upravljaju direktno iz računara ukoliko bi VT iznosilo 2 do 3 V, međutim,
  postoji značajna parazitna kapacitivnost CGE izmađu G i E (ili S kod MOSFET-a).
  Napon na G ne može da se promeni brže nego napon na CGE !
  Drajveri (upaljači) služe da ubrzaju punjenje i pražnjenje. Neki koriste i negativan napon da bi ubrzali pražnjenje (gašenje IGBT).
  Savremeni drajveri imaju samo jedno napajanje VCC (5-20V). Negativan napon za gašenje, ako postoji, pravi se u samom čipu.
  Ulaz iz računara je TTL ili CMOS kompatibilan, a za veće snage može biti i optički izolovan.
T1
T2
D1
+
Va
-
D2
ia
+
Vdc

Diretno iz računara
CGE
Vcc
Drajver
Notes: KOLA ZA UKLJUČENJE-ISKLJUČENJE TRANZISTORA (drajveri ili upaljači) su povezana između G i E i njihova uloga je prvenstveno da ubrzaju punjenje i pražnjenje parazitne kapacitivnosti CGE između G i E.
Druga uloga, koju neki upaljači obavljaju jeste optička izolacija računara (upravljačkog dela) i energetskog dela.

## Slide 74: Kola za uključenje i isključenje (drajveri)
  Napajanje drajvera T2 iz izvora napona elektronike Vcc
  Napajanje drajvera T1 je problematično. Isti izvor Vcc se ne može koristiti !
  REŠENJA:
  Posebni, galvanski odvojen izvor
  Napajanje iz pomoćnog kondenzatora
T1
T2
D1
+
Va
-
D2
ia
+
Vdc

Vcc
Drajver
Drajver
??
??
Napajanje iz pomoćnog kondenzatora (bootstrap capacitor):
+
VB
+
Notes: KOLA ZA UKLJUČENJE-ISKLJUČENJE TRANZISTORA (drajveri) su povezana između G i E i njihova uloga je opisana na slajdu o idealnim prekidačima (br. 60). Napajanje drajvera donjeg tranzistora (T2 na slici) nije problematično jer je emiter T2 na masi ( pol izvora). Ovo napajanje je na slikama označeno sa Vcc . Energetski izvor Vdc , izvor za napajanje elektronike Vcc , drajver donjeg tranzistora, motor i T2 sa D2 imaju zajedničku masu.
Međutim, napajanje drajvera gornjeg tranzistora (T1 na slici) bi trebalo da ima masu povezanu za E tranzistora T1, a ova tačka predstavlja izlazni napon (mesto priključenja motora čiji je drugi kraj na masi). Zbog toge je nemoguće koristiti isti izvor Vcc i za napajanje drajvera gornjeg tranzistora. Da bi se ovaj problem rešio uglavnom se koriste dva pristupa:
Drajveri gornjih tranzistora se napajaju iz posebnog, galvanski izolovanog izvora napajanja.
Drajveri gornjih tranzistora se napajaju iz posebnog kondenzatora (bootsrtrap) kao na donjoj slici. Na slici je napajanje drajverskog sklopa donjeg tranzistora označeno sa Vcc, dok se drajver gornjeg napaja naponom iz kondenzatora CB naponom između krajeva označenih sa VB i VS. Da bi to napajanje postojalo, pre korišćenja gornjeg tranzistora, nužno je bar jednom uključiti donji tranzistor da se CB napuni iz Vcc preko diode i opterećenja (load na slici). Kod ovakvog rešenja neophodno je da drajver gornjeg tranzistora ima kolo koje će svakako isključiti gornji tranzistor ako napon u CB nije dovoljan za rad drajvera (low suply voltage protection). Takođe je nužno da se donji tranzistor u toku rada povremeno uključuje kako bi se CB dopunjavao (ne može se upotrebiti u topologijama u kojima bi donji tranzistor bio isključen duži period vremena). Dioda služi da spreči pražnjenje CB kada je gornji tranzistor uključen
Prvo rešenje je skuplje i hardver je dosta komplikovaniji, ali nema ograničenja opisana u drugom rešenju. Većina komercijalno raspoloživih drajverskih čipova i modula koji sadrže i izlazne ztanzistore i drajvere koristi jeftinije rešenje sa butstrap kondenzatorom.

## Slide 75: Kola za uključenje i isključenje (drajveri)
* SLIKA: UCC27712 datasheet TI 2017.
Vcc
D
G
Notes: Jedna konkretna komponenta kompanije TI koja sadrži dva upaljača, jedan za gornji i jedan za donji tranzistor tipa IGBT ili MOSFET, a kod koje je napajenje gornjeg upaljača rešeno pomoćnim kondenzatorom. Upaljač gornjrg tranzistora se napaja iz pomoćnog kondenzatora (nožice: 8-napajanje i 6-nula), a upaljač donjeg iz napajanja elektronike (nožica 3) prema zajedničkoj masi elektronike (nožica 4).

## Slide 76: Drajveri - galvansko odvajanje
Energetski deo
Upravljački deo
upravljački signal
zajednička masa
Notes: Galvansko odvajanje podrazumeva da merno - upravljački deo nema zajedničku masu sa energetskim delom.
Postojanje zajedničke mase omogućava da se smetnje i šumovi iz energetskog dela prenesu u u merno-upravljački (recimo, mikrokontroler).
Problem je što neizbežne, čak i male smetnje u energetskom delu koji radi sa velikim snagama, predstavljaju opasne smetnje u merno-upravljačkom delu gde su i struje i naponi neuporedivo manji.
Upravljački signal predstavlja napon u odnosu na masu elektronike. Da bi se tim upravljačkim signalom upravljalo energetskim komponentama, najjednostavnije je spojiti mase ova dva dela, ali se to zbog opisane pojave, naročito ako se radi sa većim snagama (recimo, već preko 100W), ne preporučuje.

## Slide 77: Drajveri - galvansko odvajanje
Energetski deo
Upravljački deo
upravljački signal


masa elektronike
odvojena masa
optička izolacija
Notes: Delovi se mogu galvanski odvojiti
Pomoću transformatora (može da prenese samo naizmenični signal i ima loše dinamičke karakteristike).
Pomoću optičkog izolatora (optocupler) kao na slici.
Optički izolator se sastoji od svetleće diode (LED) i foto-tranzistora i signal se prenosi pomoću svetlasa jedne strane na drugu bez potrebe zajedničke mase. Prave se za različite brzine signala, posebno za prenos analognih, kontinualnih signala, a posebno za prenos digitalnih informacija. Oni koji su namenjeni prenosu analognih imaju na izlazu signal srazmeran struji na ulazu i, po pravilu, veliku linearnost (pojačanje pd ulaza do izlaza je konstantno i ne zavisi od veličine ulaznog signala za sve ulazne signale u propisanim granicama)
Kod optički izolatori namenjeni prvenstveno prenosu digitalnih signala, linearnost nije posebno bitna (prenose samo “on-off” signale) već se veća pažnja posvećuje brzini prenosa.

## Slide 78
  Promenom širine impulsa u svakoj periodi, menja se srednja vrednost Va
  Struja ia prati promene srednje vrednosti
PWM - Generisanje promenljivog napona
Va
ia
Željeni oblik napona
ia
Va
Notes: Na gornjoj slici promenom širine impulsa  dobija se sporo promenljiva srednja vrednost napona Va i struja ia kao na slici.
Na donjoj slici prikazano kakao se promenom šrine impulsa može dobiti signal sinusnog talasnog oblika (crveni trag). Obratiti pažnju da je sinusoida “podignuta” za polovinu amplitude, odnosno da su sve vrednosti signala pozitivne. Naravno, srednje vrednosti napona po periodama širinski modulisanog signala prestavljenog plavom linijom, nisu “glatka” sinusoida već stepenasti signal koji “imitira” sinusnu promenu. Što je perioda PWM kraća, ta imitacija je vernija.
Zeleni trag je talasni oblik struje ia koja bi se dobila ako bi Va izgledao kao plavi trag.

## Slide 79: PWM - Generisanje promenljivog napona
Ua [V]
ia [A]
vreme (s)
vreme (s)
Notes: Realni snimak napona na izlazu širinskog modulatora koji se napaja i pozitivnim i negativnim naponom i talasnog oblika dobijene struje.

## Slide 80: Izbor učestanosti PWM-a
  Ograničenja s gornje strane:
  (Povećenjem fPWM smanjuje se talasnost što je dobro za motor)
  Kašnjenja tranzistora u izlaznom stepenu (i druge karakteristike komponenti i primenjene topologije).
  Komutacioni gubici se povećavaju sa porastom fPWM
  Ograničenja s donje strane:
  Smanjivanjem fPWM povećava se talasnost
  Talasnost ne sme da bude veća od maksimalno dozvoljene
    Talasnost uzrokuje pulsirajući moment na vratilu motora
    Talasnost uzrokuje gubitke u motoru
    Talasnost uzrokuje akustičku buku na učestanosti PWM-a
  fPWM se za motore kreće od nekoliko kHz do oko 20 kHz
Notes: Jasno je da veća učestanost širinske modulacije daje struju koja više liči na struju dobijenu iz kontiualnog izvora i da je struja iz kontinualnog izvora „bolja za motor“. Međutim postoje prirodna ograničenja da učestanost fPWM ne može biti veća od neke vrednosti. Osnovna ograničenja su navedena na slajdu. To su, pre svega, ograničenja zbog karakteristika komponenata širinskog modulatora i zbog komutacionih gubitaka koji rastu sa učestanošću. Pored ovih, postoje i druga ograničenja, kao što je, na primer, mrtvo vreme (opisano na narednim slajdovima) koje unosi značajnu nelinearnost pri zadavanju malih vrednosti napona.
S druge strane, učestanost fPWM ne bi smela biti ispod neke granične vrednosti jer bi se talasnost struje, koje utiče na gubitke, buku i talasnost momenta, povećala iznad prihvatljivih okvira.
Za motore jako velikih snaga (stotine kW) učestanost fPWM je ograničena na nekoliko kHz pre svega zbog komutacionih gubitaka i što tranzistori za tako velike snage, generalno, imaji veće kašnjenja. Učestanosti između 10 i 15 kHz su, uglavnom dobar kompromis u većini primena. Motori malih snaga i oni kojima je potrebna jako velika dinamika, obično koriste fPWM oko 20 kHz, dok je korišćenje većih učestanosti impulsno-širinske modulacije za primenu u pogonima motora retko.
Učestanosti preko 20 kHz se koriste, na primer, u DC-DC pretvaračima gde se mogu sresti i uređaji sa fPWM reda veličine MHz.

## Slide 81
  Primer generisanja promenljivog napona
  Talasni oblici struje za tri različite učestanosti fPWM.
Mala fPWM
Srednja fPWM
Velika fPWM
  Snimci struje sa osciloskopa:
  fPWM = 5kHz
  fPWM = 15kHz

## Slide 82: Mrtvo vreme
  Ako se komanda za uključivanje T2 zada u istom trenutku kada i za isljučivanjeT1,
  a vreme uključivanja, ton je kraće od vremena isključivanja toff ,
  u jednom intervalu uključena su oba !!
T1
T2
D1
+
Va
-
D2
ia
+
Vdc

Komanda za uključenje T2
Komanda za uključenje T1
Uključi T1
Isključi T1
Isključi T2
Uključi T2
OBA UKLJUČENA !
Notes: Osnovna konfiguracija jedne grane PWM: Tranzistor T1 (gornji tranzistor, u žargonu) se uključuje samo kad je T2 (donji tranzistor) isključen, i obrnuto. Međutim, s obzirom da uključenje i isključenje kasni u odnosu na komandu, a vreme kašnjenja isključenja je, u praksi, puno veće od vremena kašnjenja isključenja, komanda za isključenje tranzistora koji je bio uključen mora da se izda pre komande za uključenje drugog tranzistora (onog koji je bio isključen).
Pretpostavimo da je T1 bio uključen, T2 isključen i da stanje treba da se promeni: T1 treba isključiti, T2 uključiti. Ako se komande za obe promene izdaju u istom trenutku, T2 će se uključiti pre no što se T1 isključio. Uključenje i isključenje je ilustrovano crvenom linijom s tim da visok nivo simbolizuje da je tranzistor uključen, a nizak, da je tranzistor isključen. Grubo, crvena linija bi mogla da predstavlja struju koju tranzistor može da provede. Jedan interval vremena (označen crvenim isprekidanim linijama) oba tranzistora provode struju. Na slici je, zbog jednostavnosti, naznačen samo jedan problematičan interval kada su oba tranzistora uključena, međutim takva situacija se javlja pri svakoj promeni stanja

## Slide 83: Mrtvo vreme
  Ako se komanda za uključivanje T2 zada u istom trenutku kada i za isljučivanjeT1,
  a vreme uključivanja, ton je kraće od vremena isključivanja toff ,
  u jednom intervalu uključena su oba !!
T1
T2
D1
+
Va
-
D2
ia
+
Vdc

Komanda za uključenje T2
Komanda za uključenje T1
Uključi T1
Isključi T1
Isključi T2
Uključi T2
MRTVO VREME
REŠENJE:
Notes: Ako je T1 bio uključen, a T2 isključen, pri promeni stanja, T1 treba isključiti, a T2 uključiti.
Međutim, komanda za uključenje T2 ne sme da se zada u istom trenutku kada i komanda za isključenje T1!
Ako bi se tako uradilo, zbog osobine da tranzistoru treba puno više vremena da se isključi nego da se uključi, desilo bi se da se T2 već uključi, a T1 se još nije isključio jer mu za to treba više vremena. Za to vreme, oba tranzistora su uključena! Ovo predstavlja kratak spoj od Vdc ka masi, kroz tranzistore. Zbog kratkog vremena kada se to dešava, tranzistori ne bi pregoreli odmah, ali bi se dodatno zagrevali i stradali od pregrevanja posle nekog vremena.
Rešenje je obezbediti “mrtvo vreme” (blank time ili dead time) kada su komande za oba tranzistora da budu isključeni, i to pri svakoj promeni komande i za T1 i za T2.
Minimalno mrtvo vreme je jednako razlici vremena isključivanja i vremena uključivanja (za IGBT čije su specifikacija na slajdu 7 bi iznosilo 1,7s – 0,35s = 1,35s). U praksi se usvaja nešto veće.
Mrtvo vreme može da obezbedi softver koji pravi PWM, a može se rešiti i hardverski, kašnjenjem rastućih ivica na oba kontrolna signala. Mnogi mikrokontroleri imaju periferiju za generisanje PWM i to najčešće za tri PWM signala. Većina njih ima ukupno 6 (tri para PWM signala). Par čine, jedan kontrolni signal za uključivanje gornjeg, i jedan za uključivanje donjeg tranzistora. Svaki par izlaznih signala ima obezbeđeno mrtvo koje se zadaje softverski.
Mrtvo vreme predstavlja ozbiljnu nelinearnost i vrlo je nepoželjno sa gledišta upravljanja. Utiče značajno na rezoluciju zadavanja napona, na minimalni napon koji je moguće zadati, kao i na maksimalnu učestanost PWM. Mrtvo vreme takođe pravi puno problema kod procene zadatog napona, naročito za procenu malih napona. Naime, u digitalnim sistemima se napon širinski modulisanih signala vrlo retko meri jer je to merenje prilično komplikovano, a s druge strane računar (koji pravi PWM) raspolaže tačnom vrednošću napona koji zadaje. Zato se, obično, meri samo napon jednosmernog međukola, a napon širinski modulisanog signala se dobija na osnovu poznate (zadate) širine impulsa i napona međukola. Kada ne bi bilo kašnjenja u uključivanju i isključivanju tranzistora i kada ne bi bilo mrtvog vremena, tako dobijena informacija bi bila potpuno tačna. Zbog mrtvog vremena, ovako dobijena informacija se mora kompenzovati naročito za male vrednosti napona (kada širina impulsa nije mnogo veća od samog mrtvog vremena). Kompenzacija mora da uzme u obzir trenutni smer struje (informacija koja, po pravilu, postoji u računaru) u trenucima kada su oba tranzistora iskjučena jer napon u tim trenucima zavisi od toga koja od zamajnih dioda (D1 I D2) je uključena. Ako je struja pozitivna, uključiće se D1 i napon je približno Vdc, ako je negativna, uključiće se D2 i napon je približno 0.
Iz ovih razloga, mrtvo vreme treba da bude minimalno moguće. S druge strane, nemoguće ga je izbeći zbog zaštite tranzistora. Ako se usvoji da bude kraće od minimalnog, tranzistori će se pregrevati.

## Slide 84
MOSFET
Notes: Poređenje komponenti NA BAZI Silicijuma po maksimalnoj struji i naponu.
Tiristori (SCR) su označeni zelenom, GTO i IGCT tiristori crvenom, a Tranzistori (IGBT) plavom. Tranzistori tipa MOSFET su označeni crnom linijom.
Komponente sa najvećim proizvodom maks. struja puta maks. napon je naznašen u desnom gornjem uglu.

## Slide 85
OBLAST PRIMENE (snage - učestanosti)
100Hz
1kHz
1MHz
100kHz
10MHz
1kW
100kW
10kW
10MW
1MW
100MW
1GW
100W
MOSFET
IGBT
GTO/IGCT
Tiristori
(SCR)
Notes: Poređenje komponenti na bazi Si po maksimalnoj učestanostima i snagama.
Snage se odnose na snage uređaja u kojima se koriste te komponente

## Slide 86: Silicijum kao poluprovodnik prema SiC i GaN
* ROHM: SiC Power Devices and Modules, issue: aug. 2016.
Ogromna ušteda na komutacionim gubicima i veličini pasivnih komponenti
Ostvarivo ali bez dobitka
Smanjenje veličine čipa i hladnjaka
Notes: SiC kao poluprovodnik omogućava korišćenje MOSET tehnologije u mnogo širem opsegu napona. S obzirom da MOSFET komponente mogu da rade na mnogo većimučestanostima u odnosu na bipolarne tranzistore, brže prekidanje i na nižim učestanostima može da donese značajno smanjenje gubitaka. Zbog manjih gubitaka mogu se smanjiti dimenzije mehaničkih komponenti poput hladnjaka kao i dimenzije pasivnih komponetnti poput prigušnica i kondenzatora. To može dovesti ćak i do smanjenja cene kompletnog uređaja iako su aktivne komponente na bazi SiC još uvek značajno skuplje u odnosu na komponente na bazi Si.

## Slide 87
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
100k
10k
1k
100
10
f [Hz]
Ug[V]
SCR
IGBT
MOSFET
Silicijum kao poluprovodnik prema SiC i GaN
Notes: Današnja granica veličine probojnog napona i radne učestanosti za komponente bazirane na silicijumu.
MOSFET na nižim naponima i višim učestanostima, IGBT za napone već preko 1000V, ali sa učestanostima do dvadesetak kHz i tiristorske komponente za najviše napone i najniže učestanosti.

## Slide 88
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
100k
10k
1k
100
10
f [Hz]
Ug[V]
Si
SiC
GaN
MOSFET
Silicijum kao poluprovodnik prema SiC i GaN
Notes: Silicijum karbid i galijum nitrid kao poluprovodnici pomeraju liniju graničnih napona i učestanosti, s tim što sada MOSFET i uopšte FET tehnologija mogu da se koriste i na mnogo većim naponima.

## Slide 89
* ROHM: SiC Power Devices and Modules, issue: aug. 2016.
Silicijum kao poluprovodnik prema SiC
Notes: Na dijagramu napona i struja potrebnih za određene primene naznačena je ciljna oblast za komponente na bazi SiC. Razmera na obe ose je LOGARITAMSKA !

## Slide 90
SiC i GaN kao poluprovodnici prema silicijumu
SiC (silicijum karbid)
  Pokretljivost nosioca značajno veća u odnosu na Si
    Ovo omogućava veće brzina prekidanja
  Materijal omogućava lakše postizanje većih probojnih napona.
    Preko 10 puta veća probojno el. polje (Breakdown field), do 5 MV/cm
  Termička provodnost i do 4 puta bolja nego kod Si i GaN
  SiC MOSFET može da ima značajno manji Rdson u odnosu na Si
  Maksimalna radna temperatura i preko 300 C (Si – 150 C)
GaN (Galijum nitrid)
  Pokretljivost nosioca značajno veća i u odnosu na SiC
    Ovo omogućava još veće brzina prekidanja
  Zbog manje toplotne provodnosti ostaje kao materijal izbora samo za najviše učestanosti

## Slide 91
SiC prema silicijumu – gubici pri uključivanju
VCC=400V, RL=19, LL=200H
* ROHM: SiC Power Devices and Modules, issue: aug. 2016.
Notes: Na ovom i narednom slajdu su prikazani osciloskopski snimci procesa uključenja i isključenja dva polumosta napajana sa 400V sa induktivnim opterećenjem 200H i omskim opterećenjem 19 . Jedan polumost je realizovan silicijumskim IGBT-ima i silicijumaskim zamajnim diodama sa brzim oporavkom, a drugi pomoću SiC MOSFET-ova i SiC Šotki dioda. Dijagrami s leve strane su snimljeni na prvom, dijagrami s desne na drugom uređaju. Ukupna energija gubitaka pri jednom uključenju i isključenju polumosta na bazi IGBT iznose oko 1,4 mJ, a u SiC polumostu 0,44 mJ što su preko tri puta manji gubici.

## Slide 92
SiC prema silicijumu – gubici pri isključivanju
VCC=400V, RL=19, LL=200H
* ROHM: SiC Power Devices and Modules, issue: aug. 2016.

## Slide 93
* David Sheridan: SiC Devices Update, issue: aug. 2017.
Puni H-most, 400V; 1,5kW; 16kHz
Komercijalni 5kW trofazni invertor
Komercijalni 3 kW monofazni invertor

## Slide 94: Pretvarači
T1
T2
D1
+
Va
-
D2
Ia
+
Vdc

Q1
Q2
Va
Ia
Dvokvadrantni DC-DC pretvarač (polumost)
+ Va 
T1
T4
T3
T2
D1
D3
D2
D4
+
Vdc

Q1
Q2
Va
Ia
Q3
Q4
Četvorokvadrantni pretvarač (H-most)
  DC - DC
  DC - AC
Ia
Notes: Dvokvadrantni pretvarač:
Jedna grana PWM radi kao dvokvadrantni DC-DC pretvarač. Prvi kvadrant (Q1) podrazumeva pozitivnu struju Ia (u smeru ka motoru, kao na slici) i pozitivan napon Va na motoru (kao na slici).
Uz pretpostavku idealnih komponenti, kad je T1 uključen, napon na motoru je Vdc. Kada se T1 isključi napon pada na 0 zato što, za stuju u tom smeru, dioda D2 provede (struja kroz motor ne može trenutno da se prekine već nastavlja u istom smeru, nema gde već kroz diodu D2 koja se uključuje i napon na motoru pada na nulu). Dovođenjem širinske modulacije na T1 može se regulisati napon od 0 do Vdc.
Drugi kvadrant (Q2) podrazumeva da struja teče od motora ka izvoru (negativna struja Ia), suprotno od smera na slici, i pozitivan napon Va. Ovo je situacija kada motor radi kao generator, kada neko spolja, na primer, inercijalno opterećenje koje se zaletelo, svoju kinetičku energiju predaje motoru koji u tom slučaju radi kao generator, i pretvara mehaničku energiju u električnu.
Kada u ovom režimu, upravljač uključi T2, napon na motoru postaje 0, motor je u kratkom spoju i struja se zatvara u krugu motor-T2. Isključen tranzistor T2 čini da se struja koju motor generiše, kroz diodu D1, vraća nazad u izvor (uključen T2 “odliva“ ovu struju). Dovođenjem širinske modulacije na T2 može se regulisati tntenzitet struje koja se vraća u izvor.
Pomoću dvokvadrantnog pretvarača se ne može dobiti napun na motoru Va suprotnog polariteta od polariteta izvora.
Četvorokvadrantni pretvarač:
Dve grane PWM sa motorm koji spaja srednje tačke grana čine takozvani H-most i predstavljaju pretvarač koji može da radi u sva četiri kvadrata. Napon Va na motoru može da bude i pozitivan (kao na slici) kada su T1 i T2 uključeni dok su T3 i T4 isključeni. Dovođenjem širinske modulacije na jedan od trantistora (T1 ili T2), dok je drugi uključen, napon Va se može redgulisati od 0 do Vdc . Napon Va na motoru može da ima i negativan polaritet (suprotan od smera na slici) kada su T3 i T4 uključeni dok su T1 i T2 isključeni. Dovođenjem širinske modulacije na jedan od trantistora (T3 ili T4), dok je drugi uključen, napon Va se može redgulisati od 0 do -Vdc . Postoji nekoliko različitih algoritama uključivanja i isključivanja tranzistora koji se razlikuju sa energetske tačke gledišta ali se osnovni princip rada sastoji u ovome što je opisano.
S obzirom da je moguće ostvariti i pozitivan i negativan napon na motoru, ovaj pretvarač se može koristiti i kao DC-AC pretvarač.

## Slide 95: Osnove konfiguracije čopera
E
Vo
-
1
2

TPWM
Položaj prekidača
t
SPUŠTAČ NAPONA
E
Vo
PODIZAČ NAPONA
Vo
E
KOMBINOVANI ČOPER
SLIKA: “Fundamentals of Power Elektronics”, R. Ericson, D. Maksimović.
Notes: Slike prikazuju osnovne konfiguracije čopera. Sa desne strane je prikazana zavisnost izlaznog napona od koeficijenta popune PWM-a (odnosa /TPWM). Za sve konfiguracije čopera je zajedničko da se u položaju 1 induktivnost “puni” strujom.
Slike prikazuju osnovne konfiguracije čopera. Sa desne strane je prikazana zavisnost izlaznog napona od koeficijenta popune PWM-a (odnosa 𝝉/TPWM). Za sve konfiguracije čopera je zajedničko da se u položaju 1 induktivnost “puni” strujom.

## Slide 96: Osnove konfiguracije čopera
spuštač napona
(buck converter)
kombinovani čoper
(buck-boost converter)
Odnos D koji je uvek manji od 1 definiše upravljački sklop
(D < 1)
(D < 1)
E
E
podizač napona
(boost converter)
(D < 1)
E
Vo
Vo
Vo
Notes: Spuštač napona (buck converter)
U odnosu na jednu granu PWM sa prethodnog slajda nedostaje tranzistor T2 što znači da ovaj čoper nema mogućnost kontrolisanja struje (u drugom kvadrantu) koja se vraća u izvor. Izlazni napon Vo je uvek manji od E. Koeficijent popune D određuje upravljač kontrolom širinsko-impulsne modulacije koja uključuje tranzistor.
Podizač napona (boost converter)
Kada je tranzistor uključen kroz induktivnost teče struja koja ne može trenutno da se prekine u trenutku isključenja tranzistora. Dok je isključen struja uključi diodu i kroz nju dopunjava kondenzator. U svakom ciklusu u kondenzator se “upumpa” nova količina naelektrisanja i napon na njemu raste iznad E. Zato se ova konfiguracija još naziva i “charge pump”. Izlazni napon Vo je uvek veći od E. Ponovo, koeficijent D određuje upravljač kontrolom širinsko-impulsne modulacije koja uključuje tranzistor.
Kombinovani čoper (buck-boost converter)
Pomoću ove konfiguracije moguće je dobiti i napon koji je veći od E i koji je manji od E. Ponovo, koeficijent D određuje upravljač kontrolom širinsko-impulsne modulacije koja uključuje tranzistor.

## Slide 97: Pogoni motora naizmenične struje
97
AC-DC-AC
upravljanje
Prenaponska zaštita (PNZ)
C
DC Bus
Izlazni stepen
Ispravljač
upravljanje
Ispravljač
Izlazni stepen
Notes: Izlazni stepen pogona motora naizmenične struje (i asinhronih i PMS motora) obično se sastoji od tri grane PWM. Tri faze motora su povezane za srednje tačke između gornjeg donjeg tranzistora. Upravljački signali su šest PWM signala, za svaki IGBT po jedan. Na gornji i donji tranzistor jedne grane PWM dolazi jedan par PWM signala koji su invertovani jedan u odnosu na drugi, sa obezbeđenim mrtvim vremenom.
Jednosmerno međukolo (DC Bus) čini kondenzator C. Njegova uloga je dvojaka: filtrira ispravljen napon i kratko-spaja struje visoke učestanosti koje generiše izlazni stepen. Ovo je vrlo važna komponenta sistema i nužna je i kod čisto baterijskog napajanja gde je prva uloga (funkcija filtriranja) nepotrebna. To je, po pravilu, kondenzator posebne namene, velikog kaoaciteta, sa vrlo malom efektivnom serijskom otpornošću (ESR) koji mora da sačuva karakteristike i na učestanostima reda veličine 20kHz jer sve komponente struje koje potiču od talasnosti treba da se “zatvore” kroz taj kondenzator (talasnost je učestanosti PWM – 10kHz do 20kHz). On takođe, po pravilu, mora da bude u stanju da radi na povišenim temperaturama (obično do 105, ili bar 80). Zagreva ga temperatura hladnjaka izlaznog stepena kao i struja koja prolazi kroz njega praveći gubitke na ESR. Ova komponenta zauzima dobar deo prostora u invertoru (obično je to baterija više kondenzatora), kritična je što se zahteva tiče i čini značajan deo ukupne cene invertora. Kapacitivnost je reda nekoliko stotina pa i hiljada F, a standardni elektrolitski kondenzatori nisu pogodni za tu namenu. Vodovi napajanja izlaznog stepena od kondenzatora do IGBT modula moraju biti kratki i sa što manje parazitne induktivnosti. U slučaju baterijskog napajanja baterija dolazi umesto ispravljača i kondenzator C može biti nešto manje kapacitivnosti, ali je i dalje nužan.
Prenaponska zaštita štiti invertor od energije koju motor može da vrati u sistem (u slučajevima rekuperativog kočenja i uvek kada se motor ponaša kao generator) pod uslovom da sistem ne može da primi tu energiju (ispravljač kao na slici ne može da vrati energiju u mrežu) ili je, u slučaju baterijskog napajanja, električna snaga koja se vraća u bateriju veća nego što baterija može da primi. Energija koja se vraća bi se, u tom slučaju, gomilala u kondenzatoru podižući njegov napon, sve do proboja. Zato se, po pravilu, meri napon jednosmernog međukola (DC Bus) i kada poraste iznad dozvoljene vrednosti, uključuje se tranzistor prenaponske zaštite (PNZ) koji višek energije potroši na otporniku PNZ
97

## Slide 98: Pakovanja IGBT (moduli)
98
  Jedan IGBT sa zamajnom diodom
  Jedna grana PWM (2 tranzistora + 2 diode)
  Ceo H-most (4 tranzistora + 4 diode)
  3 grane PWM (6 tranzistora + 6 dioda)
  3 grane PWM + PNZ (7 tranzistora + 6 ili 7dioda)
  PORED TRANZISTORA I DIODA, po pravilu sadrže:
  Drajvere za tranzistore
  Prekostrujnu zaštitu svakog tranzistora
  Temperaturnu zaštitu (obično pojedinačnu)
  Neki sadrže čak i optičku izolaciju na ulazima
Notes: 98

## Slide 99: Fudžicu modul (IPM)
Veza ka katalogu Fudžicu modula

## Slide 100: Powerex IPM 600V, 100A
100
3 grane PWM + PNZ sa prekostrujnom i temperaturnom zaštitiom
Notes: Pauereksov modul za 600V, 100A. U istoj seriji postoje i modeli u sličnim kućištima za 60A i 150A kao i za napone od 1200V. Modul sadrži šest IGBT (tri PWM grane) sa zamajnim diodama i sedmi IGBT za prenaponsku zaštitu. Pored energetskih komponenti, modul sadrži prekostrujnu i temperaturnu zaštitu. Preko tankih kontakata se prenose komande za tranzistore i informacije o prekostrujnoj i temperaturnoj zaštiti, a snažni kontakti služe za vezu sa jednosmernim međukolom sa otpornikom za prenaponsku zaštitu i sa fazama motora.
Modul ima metalno dno koje je električno izolovano od komponenata, a služi za termičku vezu sa hladnjakom na koji se modul montira.
Modul košta malo preko 200$ na komad.
100

## Slide 101
101
BP7B optički izolovni drajveri i izvori napajanja za IPM (za svih 7 tranzistora)
Ulazni signali direktno iz C ili DSP
Notes: Kompletno rešenje drajvera za IPM sa prethodne slike. Ova kartica se “ubada” na IPM i pored optički izolovanih drajvera za svih sedam IGBT, sadrži i izolovane izvore za napajanje gornjih tranzistora i kola za prihvatanje i obradu signala o greškama. Preko belog konektora na slici levo kartica ja ditrektno spojena sa mikrokontrolerom.
Cena ove kartice je oko 180$.
101

## Slide 103
103
Kondenzator DC linka
Snaber
Hladnjak
Kartica DSP
Notes: Laboratorijski model invertora na bazi IPM sa prethodnih slajdova. Obratiti pažnju na veličinu kondenzatora jednosmernog međukola.
103

## Slide 104
IPM
Drajverska kartica
LEMovi za merenje struje
Vodovi napajanja (DC bus)
Trofazni ispravljač (modul sa 6 dioda)
Ventilator
Šent za merenje napona i optička izolacija