## Slide 1
dr Aleksandra Grujić
dr Aleksandra Pavlović
mast.inž.Marko Milivojčević
ELEKTRIČNE MREŽE SA
VREMENSKI PROMENLJIVIM STRUJAMA

## Slide 2: PARALELNA VEZA DVA PRIJEMNIKA

## Slide 3: PARALELNA VEZA DVA PRIJEMNIKA
    Dva prijemnika su vezana paralelno i priključena na prostoperiodičan napon:
    u(t) = Um sin ( t + ).
Svi elementi u kolu su linearni pa će u stacionarnom stanju i trenutna vrednost struje u napojnoj grani da se menja po prostoperiodičnom zakonu:

## Slide 4: PARALELNA VEZA DVA PRIJEMNIKA
    Na osnovu Prvog Kirhofovog zakona jačina struje u napojnoj grani jednaka je zbiru jačina struja u pojedinim granama:
Zamenom odgovarajućih izraza dobija se integralno - diferencijalna jednačina (jednačina stanja) iz koje se određuje nepoznata struja:

## Slide 5: PARALELNA VEZA DVA PRIJEMNIKA
    Admitansa paralelne veze dva prijemnika je:
    Kod paralelne veze dva ili više prijemnika sabiraju se konduktanse i susceptanse pojedinih prijemnika i onda određuje ekvivalentna admitansa
    Ge = G1+ G2,
    Be = B1+ B2,

## Slide 6: PARALELNA VEZA DVA PRIJEMNIKA
    Razlika faza između struje u napojnoj grani i napona kod paralelne veze dva prijemnika je:
Množenjem izraza za ekvivalentnu konduktansu i ekvivalentnu susceptansu paralelne veze prijemnika sa U2 dobijaju se izrazi za ekvivalentnu aktivnu i reaktivnu snagu:

## Slide 7: Snaga u kolu prostoperiodične struje
    Ekvivalentna prividna snaga dva prijemnika je:
Aktivna snaga – korisna snaga:
        Reaktivna snaga
Prividna snaga

## Slide 8: Snaga u kolu prostoperiodične struje
    gde su U i I efektivne vrednosti napona i struje, a φ =  -  razlika faza napona i struje
Jedinice za snagu:
P – (W)
Q – (VAr)
S – (VA)

## Slide 9: Snaga u kolu prostoperiodične struje
    Primenom kompleksnog računa u rešavanju električnih mreža dobijene su kompleksne efektivne vrednosti napona i struje:
    U = U ej,
    I = I ej,
    pa se i snage mogu izraziti preko ovih vrednosti
    Ako se odredi konjugovano-kompleksna vrednost struje:
    I* = I e-j,
    i pomnoži sa kompleksnom efektivnom vrednošću napona, dobija se:
    UI* = U ej I e-j = U I ej( - ) = U I ej
    što predstavlja kompleksni izraz za prividnu snagu

## Slide 10: Snaga u kolu prostoperiodične struje
    S =UI* = U I ej = UI cos  +jUIsin 
    S = Scos +jSsin = P + jQ
    Realni deo kompleksne prividne snage predstavlja aktivnu snagu:
    P = Re [S] = S cos;
    a imaginarni deo reaktivnu snagu:
    Q = Im [S] = S sin

## Slide 11: Snaga u kolu prostoperiodične struje
    Kada se posmatra prijemnik impedanse Z, ako se kompleksna efektivna vrednost napona na krajevima prijemnika izrazi preko kompleksne impedanse, za kompleksnu prividnu snagu se dobija:
    S =UI* = Z I I* = Z I2 = R I2 + j X I2 = P + jQ
    gde je I efektivna vrednost struje.
    Iz kompleksne prividne snage prijemnika aktivna snaga je:
    P = Re [S] = R I2,
    a reaktivna snaga:
    Q = Im [S] = X I2

## Slide 12: Snaga u kolu prostoperiodične struje
    Ako je poznata kompleksna admitansa kompleksna prividna snage se može izraziti kao:
    S =UI* = U U * Y* = Y * U2 = G U2 - j B U2
    S = P + jQ
    P = G U2,
    Q = - B U2

## Slide 13: Snaga u kolu prostoperiodične struje
Aktivna snaga je isključivo pozitivna.
Reaktivna snaga može biti i pozitivna i negativna.
Ako je prijemnik pretežno induktivan, reaktivna snaga je pozitivna.
Ako je prijemnik pretežno kapacitivan, reaktivna snaga je negativna.
Prividna snaga je pozitivna.