## Slide 1: Muzička produkcija
Električni filtri i ekvilajzeri
Notes: 1

## Slide 6
    Osnovne karakteristike električnih filtara
elektromotorna sila izvora (generatora)
impedansa opterećanja filtra
izlazni napon filtra
prenosna funkcija filtra
amplituda filtra
faza filtra
Notes: 6

## Slide 7
Propusni opseg filtra: Opseg frekvencija u kojem električni filtar propušta ulazni signal (bez značajnog slabljenja).
Nepropusni opseg filtra: opseg frekvencija u kojem je ulazni signal pri prolasku kroz filtar jako oslabljen (teorijski jednak nuli).
Granična frekvencija filtra - f3 (misli se na graničnu frekvenciju propusnog opsega): frekvencija na kojoj amplitudska karakteristika filtra opadne za 3 dB u odnosu na njenu vrednost u propusnom opsegu.
Granica nepropusnog opsega filtra - fn : definiše se za određeno minimalno slabljenje filtra Amin.
Prelazna oblast filtra: područje na frekvencijskoj osi između f3 i fn .
Notes: 7

## Slide 8
Amplitudska karakteristika filtra sa definisanim karakterističnim frekvencijskim opsezima
Notes: 8

## Slide 9
Propusnik niskih frekvencija (Low pass)
Propusnik visokih frekvencija (High pass)
Propusnik opsega frekvencija (Band pass)
Osnovni tipovi filtara
Notes: 9

## Slide 10
Procesori signala - Ekvalizeri
Notes: 10

## Slide 11
Najčešća operacija u toku snimanja, a naročito remiksa, predstavlja podešavanje boje zvuka pojedinih instrumenata ili čitavog snimka (nadoknada nedostataka frekvencijske karakteristike mikrofona ili naglašavanje pojedinih delova frekvencijskog opsega da bi se dobio bogatiji i izraženiji zvuk instrumenta).
Ekvalizeri - primena
Notes: 11

## Slide 12
Dobar muzičar + dobar instrument + dobro izvođenje + dobra akustika + dobar mikrofon + dobar položaj mikrofona = dobar zvuk
Ekvalizeri - primena
Notes: 12

## Slide 13
Svaki elektronski uređaj kroz koji prođe signal, ma kako kvalitetan bio, degradira u izvesnoj meri kvalitet snimka, bilo unošenjem izobličenja, bilo povećanjem šuma.
Na putu audio signala je jedino neizbežan mikrofon i mikrofonski pretpojačivač, sve ostalo moramo pokušati da izbegnemo po svaku cenu.
To posebno važi za filtre i ekvilizere gde se na putu zvuka nalazi više elektronskih sklopova, nego u celom preostalom delu miksera.
Najbolja primena ekvilizera – ISKLJUČITI IH!
Ekvalizeri - primena
Notes: 13

## Slide 14
Filtri u ekvalizerima
rezonantni
lepezasti filtri
filtri propusnici niskih i visokih frekvencija
Notes: 14

## Slide 15
Ceo opseg audio frekvencija možemo uslovno da podelimo na:
- Niske frekvencije (od 20Hz – 250Hz)
- Niske srednje frekvencije (od 250Hz – 1KHz)
- Visoke srednje frekvencije (1KHz – oko 4KHz)
- Visoke frekvencije (od 4KHz – 20KHz)
Notes: 15

## Slide 16
Filtri propusnici visokih frekvencija
Notes: 16

## Slide 17
Filtri propusnici niskih frekvencija
Notes: 17

## Slide 18
Rezonantni filtri
Notes: 18

## Slide 19
Q faktor rezonantnog filtra
Notes: 19

## Slide 20
Lepezasti (shelving) filtri
Notes: 20

## Slide 21
Filtri nepropusnici opsega frekvencija (kada je nepropusni opsg uzak – “notch filtri”
Notes: 21

## Slide 22
Vrste ekvalizera
    Ton kontrole (kod prostijih audio uredjaja)
    Višepojasni ekvalizeri sa izborom diskretnih frekvencija
    Parametarski ekvilizeri
Grafički ekvilizeri
Dimnamički ekvalizeri (erkvalizer+dinamički procesor)
Uskopojasni filtri nepropusnici opsega frekvencija (Notch filtri)
Kombinacije ovih tipova: para-grafički, kvazi-parametarski ekvilizeri itd.
Notes: 22

## Slide 23
Ton kontola – Niske / visoke frekvencije (“Bass-treble”)
Notes: 23

## Slide 24
Ton kontola – Niske/srednje/visoke frekvencije (“Bass-mid-treble”)
Notes: 24

## Slide 25
Višepojasni ekvalizeri sa fiksnim frekvencijama (kod miksera)
Notes: 25

## Slide 26
Višepojasni ekvalizeri sa kombinacijom fiksnih i promenljivih frekvencija (kod miksera)
Notes: 26

## Slide 27
Parametarski ekvalizeri (kod miksera, kao posebni uređaji
Promenljivi: frekvencija, pojačanje/slabljnje, Q faktor
Notes: 27

## Slide 28: Parametarski ekvilizer u sklopu sudijskog miksera:
Preklopnik za izbor
HF/LF filtara
Preklopnik za izbor
MID filtara
Preklopnik za izbor
granične frek. filtra
Širina HI-MID filtra
(Q-faktor)
Širina LO-MID filtra
(Q-faktor)
Pot. za izdizanje ili potiskiva-
-nje visokih frekvencija
Pot. za izdizanje ili potiskiva-
-nje niskih frekvencija
Pot. za izbor centralne
MID frekvencije
Pot. za izbor centralne
LO-MID frekvencije
Pot. za izdizanje ili potiskiva-
-nje Hi-MID frekvencija
Pot. za izdizanje ili potiskiva-
-nje LO-MID frekvencija
Notes: 28

## Slide 29
Parametarski ekvilizeri kao posebni uređaji
Notes: 29

## Slide 30
Parametarski ekvilizer kao “plug in”
Notes: 30

## Slide 31
Grafički ekvilizeri – višepojasni ekvilizeri sa velikim brojem filtara sa fiksiranim standardnim centralnim frekvencijama.
Nazivaju se “grafički” zbog toga što sadrže linearne klizne (“šiber”) potenciometre pomoću kojih se podešava izdizanje ili slabljenje pojedinih frekvencijskih opsega.
Položaj dugmeta kliznog poenciometranam daje jasnu informaciju koji je opseg frekvencija izdignut, a koji potisnut i za koliko.
Položaj dugmeta kliznog poenciometra grafički predstavlja frekvencijsku karakteristiku ekvilizera kojom utiče na audio signal.
Grafički ekvalizeri
Notes: 31

## Slide 32
Grafički ekvalizer firme Klark Teknik
Notes: 32

## Slide 33
Grafički ekvalizeri
Najčešće vrednosti opsega filtara: oktava (1/1), trećina oktave (1/3).
Postoje grafički ekvilizeri i sa opsegom filtara: 2/3, 1/6, 1/12 oktave
Maksimalno izdizanje i slabljenje u pojedinim opsezima: 12 ili 15 dB
Notes: 33

## Slide 34
Grafički ekvalizeri
Notes: 34

## Slide 35
Grafički ekvalizer firme Klark Teknik
Notes: 35

## Slide 36
Grafički ekvalizer firme DAP audio
Notes: 36

## Slide 37
Grafički ekvilizer sa digitalnom kontrolom firme - t.c. electronic
Notes: 37

## Slide 38
Grafički ekvilizer – plug in

## Slide 39
Grafički ekvilizer – plug in

## Slide 40
PARA-GRAFIČKI ekvilizeri (po izgledu su grafički sa mogućnošću ograničene promene centralne frekvencije i širine opsega.
Broj filtara je samanjen u odnosu na standardne grafičke ekvalizere.
Notes: 40

## Slide 41
KVAZI-PARAMETARSKI – ne može se menjati Q kontinualno već ima nekolike fiksne vrednosti, obično “normalna širina” – Q=0,7, Q=1 i “uži opseg” – Q=3.
Notes: 41