## Slide 1: ELEKTROTEHNIČKE KOMPONENTE

## Slide 2: Kablovi

## Slide 3: UVOD
Nadzemni kablovi
Samonosivi kablovski snopovi niskog i srednjeg napona i slaboizolovani nadzemni vodovi
Prenos i distribucija do potrošača

## Slide 4: PODELA KABLOVA
Prema naponu
Prema vrsti struje
Prema broju žila
Prema materijalu provodnika
Prema vrsti izolacije

## Slide 5
  OSNOVNA PODELA KABLOVA
  U zavisnosti od osnovne funkcije:
Energetski kablovi
Telekomunikacioni kablovi

## Slide 6: Energetski kablovi
Energetski kablovi sa papirnom izolacijom
Energetski kablovi sa polivinilhloridnom izolacijom
Energetski kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena
Energetski kablovi izolovani elastomerima

## Slide 7: Telekomunikacioni kablovi
Telekomunikacioni kablovi za prenos digitalnih signala
Telefonski kablovi sa papirnom izolacijom
Telekomunikacioni kablovi sa termoplastičnom izolacijom
Koaksijalni telefonski kablovi
Telekomunikacioni kabloviza digitalni prenos
Kombinovani signalno-telekomunikacioni kablovi za železnice
Signalni kablovi i kablovi za merno-regulacionu tehniku
RF i CATV koaksijakni kablovi
Optički kablovi

## Slide 9: KONSTRUKCIJA KABLOVA
Provodnik
Izolacija
Jezgro i plašt kabla
Zaštitni slojevi

## Slide 10: IZOLACIJA
Papirna
Od sintetičkih materijala
Od gume

## Slide 11: ZAŠTITNI SLOJEVI
Mehanička zaštita
Električna zaštita
Ekran provodnika i izolacije
Antikorozivna zaštita

## Slide 12: OZNAČAVANJE KABLOVA
Grupama slovnih i brojnih oznaka
□ Prva grupa
□ Druga grupa
□ Treća grupa
□ Četvrta grupa
□ Peta grupa
Bojama
(izolacija i spoljni plašt)

## Slide 13
Priključne kutije
Razvodni ormani
Kablovska kanalizacija
Kablovski pribor

## Slide 14: Kablovski pribor
Kablovski pribor čine:
Kablovske glave
Kablovske spojnice
Kablovske priključne kutije i ormani
Kablovice

## Slide 15
Kablovske glave

## Slide 16
Kablovske spojnice

## Slide 17
Priključna kutija (orman)

## Slide 19: KABLOVSKE GLAVE I SPOJNICE
Sa izolacijom od ipregniranog papira
Sa izolacijom od sintetičkih materijala
Na bazi izolacionih smola
U tehnici skupljanja materijala

## Slide 20: Metode spajanje kablova
Lemljenje
Topljenje
Gnječenje (presovanje)
Primenom stezaljki

## Slide 21: IZGRADNJA KABLOVSKIH VODOVA
Priprema trase voda
Kopanje i priprema voda
Transport kablova
Priprema kabla za polaganje

## Slide 22: Polaganje kablova
Dozvoljeni poluprečnici savijanja kablova
Dozvoljene visinske razlike na trasi kablovskog voda
Dozvoljene temperature

## Slide 23: Optički kablovi

## Slide 24: PRENOS INFORMACIJA

## Slide 25
PRENOSNI MEDIJUM:
slobodan prostor (radio prenos, govor, laserski zrak)
žica (telefon)
optičko vlakno.

## Slide 26: PRENOS INFORMACIJA OPTIČKIM VLAKNOM

## Slide 27: OSNOVNI ELEMENTI FIBER-OPTIČKE VEZE

## Slide 28: Кarakteristični elementi sistema
Modulator optičkog zračenja (optical source modulator) može biti element koji direktno moduliše optički izvor tj. pali ga i gasi. Takođe, modulator može biti i spoljašnji, kada moduliše-prekida svetlost u optičkom vlaknu, dok optički izvor emituje konstantnu snagu. U tom slučaju položaj modulatora u blok šemi je iza optičkog izvora, u delu označenom sa "optičko vlakno" (optical fiber).
Optički konektori (fiber optic connector), koji omogućavaju rastavljiv spoj, koriste se najčešće na prelazu sa nezaštićenog optičkog vlakna (unutar predajnika tj. predajnog mesta i prijemnika tj. prijemnog mesta) na dugački, zaštićeni optički kabl, koji se polaže na liniji.
Pretpojačavač (amplifier) iza fotodetektora je ključni element na prijemnoj strani jer fotogenerisanu struju fotodetektora pretvara u koristan naponski elekgrični signal, koji se dalje u komparatoru (threshold detector) uobličava u digitalnu povorku.

## Slide 29: PREDNOSTI VEZE SA OPTIČKIM VLAKNIMA
♦ Veoma velika brzina prenosa podataka, nekoliko gigabita Gbit/s (2.5, 10, 40!)
♦ Premošćavanje velikog rastojanja bez repetitora
♦ Imunost na EMI i RFI
♦ Mogućnost povećanja kapciteta prenosa i posle ugradnje kabla
♦ Bezbednost primene
♦ Bezbednost podataka
♦ Veoma tanak kabl
♦ Ekonomičnost

## Slide 30: NEDOSTACI VEZE SA OPTIČKIM VLAKNIMA
Skupa oprema za instalaciju
Ne mogu da prenose energiju napajanja za repetitore
Neobučenost instalatera

## Slide 31: OPTIČKA SNAGA I TALASNA DUŽINA SVETLOSTI
OPTIČKA SNAGA
♦ MERI SE U DECIBELIMA U 0DN0SU NA 1 mW
♦ TIPIČNA SNAGA PREDAJNIKA JE
0 dBm (1 mW)
♦ OPSEG SNAGA KOJE SE POJAVLjUJU U
FIBER-OPTICI JE
OD -70 dBm do +20 dBm

## Slide 32
TALASNA DUŽINA
♦ MERI SE U nm ILI μm
♦ TIPIČNA TALASNA DUŽINA JE OKO 1 μm
♦ OPSEG TALASNIH DUŽINA KOJE SE
POJAVLjUJU U FIBER-OPTICI JE OD 600 nm
(crvena boja) DO 1650 nm (kraj L opsega za DWDM)

## Slide 33: PRINCIP RADA OPTIČKOG VLAKNA INDEKS PRELAMANjA, ODBIJANjE I PRELAMANjE SVETLOSTI

## Slide 34: TOTALNA REFLEKSIJA

## Slide 35: OPTIČKE OSOBINE MATERIJALA

## Slide 36: STRUKTURA OPTIČKOG VLAKNA

## Slide 37: OPTIČKO VLAKNO I KABL TIPOVI OPTIČKIH VLAKANA

## Slide 38: DIMENZIJE OPTIČKIH VLAKANA

## Slide 39: SLABLjENjE: UZROCI

## Slide 40: SLABLjENjE: VELIČINA

## Slide 41: DISPERZIJA: MODALNA

## Slide 42: DISPERZIJA: HROMATSKA

## Slide 43: FIBER OPTIČKI KONEKTORI

## Slide 44: VRSTE GUBITAKA

## Slide 45
Sve mreže u svetu moraju biti povezane istim protokolom